附件 《深圳市建筑隔震与消能减震技术规程》部分征求意见及处理情况统计

| 序号 | 条文 | 修改意见 | 处理情况 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2 | “隔震橡胶支座第一形状系数；” 橡胶隔震支座,用词似乎应前后一致？ | 采纳 | 均改为橡胶隔震支座 |
| 2 | 2.2 | “隔震橡胶支座第二形状系数；” 橡胶隔震支座,用词似乎应前后一致？ | 采纳 | 均改为橡胶隔震支座 |
| 3 | 10.2.4 | “功能系数、状态系数.....” 各系数的具体取值未做说明 | 采纳 | 已修改 |
| 4 | 10.3.13 | “设有人墙的托架”疑为“设有入墙的托架”？ | 采纳 | 按意见修改 |
| 5 | 10.3.15 | “2 分别强立加固” 强立？ 表述不完整？ | 采纳 | 原“强立”改为“独立” |
| 6 |  | “其他”与“其它”的使用比较随意，全文似乎应前后统一 | 采纳 | 均改为“其他” |
| 7 | 1.0.3条 | 新的隔震标准与该规程不一致。 | 部分采纳 | 考虑到延续性，采用《建筑抗震设计规范》标准，待新隔震标准正式发布实施后，考虑修订。 |
| 8 | 2.1.10条 | 建议“anti- tensile device”改为“anti-tension device”，以便与《建筑隔震设计标准》中的表述一致。 | 采纳 | 按意见修改 |
| 9 | 3.2.1条 | 建议按《抗规》3.3.1条表述。如按本规程表述会误认为危险地段也可以采用。 | 采纳 | 按《隔震设计标准》修改 |
| 10 | 4.1.2条3款 | 建议“对减隔震主体结构”改为“对隔震、减震建筑主体结构” | 采纳 | 原“减隔震”改为“隔震、消能减震” |
| 11 | 4.2.1条 | 建议增加“选波时，隔震结构的自振周期”。因为按现行抗规方法，隔震与不隔震模型是相同的，仅是地震作用降低。 | 部分采纳 | 若同时满足隔震结构与非隔震结构各3个周期周期点，选波难道非常大。参考新疆隔震规范，确有困难时对非隔震结构主要周期点上的相似性要求可适当放宽。 |
| 12 | 4.2.2条3款 | 注1中的“简化计算”是否指4.4.1条的“底部剪力法”？ | 采纳 | 简化方法为4.2.2的第一条 |
| 13 | 4.2.2条4款 | 建议“六度”改为“6度” | 采纳 | 按意见修改 |
| 14 | 4.2.3条1款 | 建议符号解释“…，设置阻尼装置时，应包括相应的阻尼比； ”增改为“…，隔震层设置阻尼装置时，应包括相应的阻尼比； ” | 采纳 | 按意见修改 |
| 15 | 4.2.8条5款 | 30%是如何得出的，有无依据。 | 采纳 | 这个根据工程设计实践经验得出，同时参考了新的隔震标准 |
| 16 | 4.2.12条 | 建议也给出力矩进行承载力验算的具体计算方法。 | 不采纳 | 根据轴力和剪力比较容易计算，故没给出公式。 |
| 17 | 4.3.4条4款 | 该公式与抗规的式（12.3.4-3）不一致？没有求和符号。 | 采纳 | 按意见修改 |
| 18 | 4.3.4条6款 | 式（4.3.4-6）符号解释的“第j层”应改为“第j个”，这里没有楼层概念。 | 采纳 | 按意见修改 |
| 19 | 5.2.8条4款 | 建议该款并入5.2.10条1款。 | 采纳 | 已合并 |
| 20 | 7.1.5条 | 建议设计文件中应明确装置的使用年限，以便到时更换。 | 采纳 | 已修改，在7.1.5条文说明中 |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  | 规程特点在哪里？与现有隔震规范、减震规范、抗规的区别？如何体现深圳特色？或特区要求较高，或别的考虑？如何在规程体现？ | 部分采纳 | 特点1、对隔震层提高要求；特点2、对特殊公共建筑采用性能化设计 |
| 23 | 4.2.7 | 隔震橡胶支座验算罕遇地震作用下最大压应力和最小压应力采用标准组合是否合适？ | 采纳 | 是标准组合 |
| 24 |  | 受拉隔震支座数量应小于隔震支座总数量30%是否合理？应该结合支座受力和大小情况？取值的依据? | 采纳 | 这个根据工程设计实践经验得出，同时参考了新的隔震标准 |
| 25 | 5.2.6 | 本条目或相应条文说明应给出上部结构水平减震系数与对应采用的上部结构（降低）设计烈度之间的关系。 | 部分采纳 | 目前采用的是减震系数，根据减震系数 |
| 26 | 6.2.6 | 本项规定正常使用极限状态下的隔震支座面压不超过12MPa，对于甲类建筑，这是否与前面表5.2.3中的一般规定存在冲突（甲类建筑为10MPa）？ | 采纳 | 已修改，增加了对于甲类建筑，压应力不应超过10Mpa。 |