附件1         《深圳市建筑工程铝合金模板技术应用规程》征求意见及采纳情况统计

# 本次征求意见工作共收39有效意见。其中，采纳30条，部分采纳1条，不采纳8条。

| 序号 | 单位或专家名称 | 条文 | 修改意见 | 处理情况 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关政府职能部门 |
| 1 | 深圳市人居环境委员会 | / | 无意见 | / | / |
| 2 | 深圳市发展和改革委员会 | / | 无意见 | / | / |
| 3 | 深圳市规划和国土资源委员会 | / | 无意见 | / | / |
| 4 | 深圳市前海管理局 | 9.2 | 建议完善铝合金模板回收与报废的监管机制。 | 不采纳 | 技术规程主要针对工程现场技术安装、安全生产等方面，监管机制不属于的技术规程范畴。建议质监部门通过行政文件方式进行要求。 |
| 5 | 罗湖区住房和建设局 | / | 无意见 | / | / |
| 6 | 盐田区住房和建设局 | / | 无意见 | / | / |
| 7 | 宝安区住房和建设局 | / | 由于新铝模板首次浇筑混凝土时普遍出现氧化、咬灰情 况，因此，建议补充新铝模板与混凝土接触面的表面处理工艺要点 | 采纳 | 3.1.3/3.4.1/6.2.1-6条中已有相应要求。 |
| 8 |  | 5.5.2 | 关于来文附件 1 中“5.5.2 铝合金模板应采用简易式包 装······”，建议铝模包装先区分区域，再按类别等进行打包。 | 采纳 | 5.5.2-5.5.4条款，已包含相应内容。 |
| 9 |  | / | 在铝模施工工程中，防水部位反坎一次性现浇时，铝模 容易扰动，缺少合理可靠的做法，因此，建议补充现浇反坎的设计、施工要点 | 不采纳 | 目前尚未有成熟可靠或是行业内普遍认可的做法（行业内大多数公司都在规避这一细节），不宜写入标准，从而给行业带来困惑 |
| 10 | 龙华区住房和建设局 | / | 无意见 | / | / |
| 11 | 坪山区住房和建设局 | 5.6.2 | 建议铝合金模板装车运输时还应考虑各种型材的堆叠，防止运输时间过长导致型材薄弱部位的局部变形和损坏 | 采纳 | 5.5.2和5.6.2条款已包含该项内容。 |
| 12 | 光明新区住房和建设局 | / | 无意见 | / | / |
| 13 | 大鹏新区城市建设局 | 4.5.2 | 第6点，建议将斜支撑的限定条件由“宽带大于2米的墙体”和“柱截面尺寸大于800mm”等修改为墙高、柱高。 理由：若墙柱高度不足但墙长度过长，设置两根斜支撑没必要；若墙长度不长但高度过高，设置两根斜支撑可能数量偏少。 | / | 该条款主要是对斜向工具式支撑的平面间距布置提出要求，至于在立面上的布置数量确实如意见所述，是根据墙柱高度来确定的，在本规范的相应条款中是要求根据工程实际情况，满足计验算要求方可实施。 |
| 14 |  | 图4.5.4-6（c） | 图4.5.4-6（c）螺杆体系（带飘台）中，建议将“4-上飘窗底板”“5-下飘窗底板”修改为“4-上飘窗侧板”“5-下飘窗侧板”。 理由：第4、5项文字标注有误。 | 采纳 | 已修改。 |
| 15 |  | 图4.5.4-6（d） | 图4.5.4-6（d）拉片体系（带飘台）中，建议将“4-上飘窗侧板”“5-下飘窗侧板”修改为“4-上飘窗底板”“5-下飘窗底板”；同时补充第7、8、9项的文字标注。 理由：第4、5项文字标注有误；缺少第7、8、9项的文字标注。 | 采纳 | 已修改。 |
| 16 |  | 图4.5.4-12（a） | 图4.5.4-12（a）顶板后浇带施工配模平面图中3的标识应改成5。理由：图中3指明的位置是文字标注中的“5-支撑头模板”。 | 采纳 | 已修改。 |
| 17 |  | 图4.5.4-12 | 图4.5.4-12的标注文字“后浇带”应为“1-后浇带” 理由：标注遗漏。 | 采纳 | 已修改。 |
| 18 |  | 图4.5.4-13（b） | 图4.5.4-13（b）补充“5-传料盒”的标注指引。 理由：图4.5.4-13（b）传料口模板配置示意图中，缺少“5-传料盒”的标注指引。 | 不采纳 | 该图需将（a）和（b）结合读图，（a）中已有标注，符合相应的制图规范。 |
| 19 |  | 6.2.1 | 建议在安装准备中加入隐蔽工程验收经监理单位同意的相关内容，包括钢筋工程、机电安装工程等。 | 采纳 | 已补充 |
| 20 |  | 6.2.2 | 第6点中，建议将“模板宜盖过预制构件不大于50mm”，修改为“模板宜盖预制构件不小于50mm”。 理由：原文中“不大于”疑似作者表述错误，请核实。 | 不采纳 | 大于50mm容量产生漏浆。 |
| 21 |  | 6.2.2 | 第12点中，建议将“工具式支撑垂直度应不大于支撑高度的1/300”修改为“工具式支撑垂直度偏差不应大于支撑高度的1/300，且不大于100mm”。 理由：完善表述。 | 采纳 | 已修改。 |
| 22 |  | 6.3.2 | 建议加入“拆除模板后应及时清除模板上的浆块”的要求。 理由：完善内容。 | 采纳 | 8.1.1 条款已包含该项内容。 |
| 23 |  | 7.6.2.2 | 建议将“一般项目的检验结果应有80%及以上”修改为“一般项目的检验结果应有85%及以上”。 理由：一般项目中对普通的木模板工程要求为80%，建议提高铝合金模板工程相关检验要求。 | 采纳 | 已修改。 |
| 公开征求意见 |
| 24 | 中国华西企业有限公司 | 3.1.6 | 表3.1.6中，表头的单位应该是（N/mm2）上标 | 采纳 | 已修改。 |
| 25 |  | 3.2.7 | 表3.2.7，同上。 | 采纳 | 已修改。 |
| 26 |  | 4.4.4 | “对拉螺杆”建议修改为“对拉螺杆（或对拉片）” | 采纳 | 已修改。 |
| 27 |  | 4.4.5-2， 4.4.5-3 | “”调整为 “”调整为 与术语与符号保持一致。 | 采纳 | 已修改。 |
| 28 |  | 4.4.6-3, 4.4.6-4 | 同上 | 采纳 | 已修改。 |
| 29 |  | 4.4.7-5 |  | 采纳 | 已修改。 |
| 30 |  | 4.4.8-3 | 同样定义在P17页中为G4k。 | 采纳 | 已修改。 |
| 31 |  | 4.4.11-1 |  | 采纳 | 已修改 |
| 32 |  | 4.4.11-4 |  | 采纳 | 已修改为表3.2.7 |
| 33 |  | 4.5.4-13 | 图4.5.4-13，是否应该为：（a）剖面图，（b）平面图 | 采纳 | 已修改 |
| 34 |  | 4.6.6 | 增加拉片式铝合金模板与预制构件交接处的处理？ 建议：1、拉片的固定，如有特殊处理，应明确如何处理？2、如无特殊处理，按螺杆式的预埋套筒或穿墙丝杆套管，也应明确，“同螺杆式的处理方式” | 不采纳 | 本条文没有规定采用何种系统。 |
| 35 |  | 5.2.5 | 第1点：建议调整“……，并应采取预防变形、裂缝和气孔产生的措施”。理由：“过多变形”无法量化，本意也是预防变形 | 采纳 | 已修改为“防止变形” |
| 36 |  | 6.2.1 | 第4点：建议调整“……，未经修复合格的……” | 采纳 | 已修改 |
| 37 |  | 6.2.1 | 安装准备工作，应增加“钢筋的隐蔽验收工作” | 采纳 | 已修改 |
| 38 |  | 6.2.2 | 第1点：“……循序安装。”还是“……顺序安装。”？ 第4点：“基础铝合金模板”缺少定义？指的是哪一块模板？K板？ 第5点：“墙和柱子……”调整为“墙、柱……” | 部分采纳 | 第1点为循序安装，已经过编制组讨论确定 第4点已改为基础的铝合金模板 第5点已采纳 |
| 39 |  | 7.5.2 | 建议：“铝合金模板生产单位应严格按照铝合金模板深化设计图完成模板试拼装，……” | 采纳 |  |
| 40 |  | 7.6.14 | 第2点，歧义。建议“模板工程验收/检测报审表”。 | 采纳 | 已修改 |
| 41 |  | 8.1.4 | 第2点，建议：“……，堆码整齐，高度不应大于2.0m，且……” | 采纳 | 已修改 |
| 42 |  | 8.2.4 | 建议：“……，且不大于2.0mm。”全文统一。 | 采纳 | 已修改 |
| 43 |  | 附录B | 增加符号。 | 采纳 | 已增加 |
| 44 |  | 附录E | 单位是线荷载？ | 不采纳 | 参见同类的国家标准，例如GB/T50214的P46 |
| 45 |  | 条文说明6.4.1 | “当层高大于3.3m时”与P98页中4.1.9条说明不一致，P98为3.2m。 | 采纳 | 已将P98内容修改为“3.3m” |
| 46 |  | 条文说明6.4.1图41 | 标注应该是“≤”而不是“≥”，P111图42则应该是“＞”。与文字描述一致 | 采纳 | 已修改 |
| 47 |  | 条文说明6.4.1图42 | 大于3.3m的层高还是用60的管？？ | 不采纳 | 增加水平杆可以采用60钢 |