附件2              对《深圳市居住建筑一体化装修技术规程》征求意见及处理情况统计

# 本次征求意见工作共收9条有效意见。其中，采纳8条，部分采纳1条，不采纳0条。

| 序号 | 单位或专家名称 | 条文 | 修改意见 | 处理情况 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关政府职能部门 |
| 1 | 前海管理局 | 5.2/5.3/5.4/5.5 | 建议增加套内集成系统的防火规定。 | 采纳 | 在一般规定中增加防火设计内容，调整为： 5.1.8 套内系统集成设计应根据不同防火等级的建筑及不同使用部位，选择相应的燃烧性能等级的材料，并应符合《建筑设计防火规范》要求。 5.1.9 套内集成式厨房天棚、地面、墙面宜采用 A 级防火材料。 5.1.10 套内配电箱不应直接安装在燃烧性能等级低于 B1 级的装饰材料上。 |
| 2 |  | 5.6.2 | 集成式卫生间根据不同的技术方案，楼板结构降板高度不同，建议修改“降板高度不小于250mm”的规定。 | 采纳 | 更改为： 5.6.2集成式卫生间浴室的底部支撑系统高度尺寸宜为 250mm，与卫生间主体结构降板尺寸相匹配统一，应采取同层排水方式，根据不同的技术方案，采用不同的楼板结构降板高度。 |
| 3 |  | 5.6.6 | 设置门槛不利于无障碍设计，应规定门槛高差的上限。 | 采纳 | 更改为： 5.6.6未降板或降板高度不足的卫生间应设门槛，门槛高度不宜大于20mm,并做相应的无障碍构造处理。 |
| 4 |  | 8.2 | 质量保修的时长与产品质量相关，建议规范只规定质保期限的下限。应鼓励产品供应商延长质保期限。 | 采纳 | 更改为： 8.2.3 有防水要求的卫生间、房间的防渗漏，质保期应不少于5年。 8.2.4 供热与供冷系统，质保期应不少于2个采暖期或供冷期。 8.2.5 电气系统、给排水管道、设备安装质保期应不少于2年。 8.2.6 装修工程质保期应不少于2年。 |
| 5 |  | / | 建议增加老年人住宅一体化设计/无障碍住宅一体化设计专篇。 | 部分采纳 | 无障碍和适老化相关内容较多，且不仅是装修的问题，增加专篇将导致篇幅或覆盖不全的现象。且目前国家老年人住宅设计规范还未出台，不宜加入其中。本规程在基本规定及卫生间设计中均有提及需满足无障碍及适老化要求。 |
| 6 | 深圳市人居委 | 7.5.5 | （1）“检测方法”中的“《民用建筑工程室内化境污染控制规范》”应为“《民用建筑工程室内环境污染控制规范》”。 | 采纳 | 已修改 |
| 7 |  |  | （2）建议明确活度、浓度限值的时间条件。理由：装饰装修材料/部品的污染释放是一个动态变化的过程，检测时空间密闭时间的长短对活度、浓度值影响较大，建议参照室内空气污染物浓度控制的现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325）和《室内空气质量标准》（GB/T 18883）对时间条件予以明确规定。 | 采纳 | 增加： 7.5.6 室内环境中氡浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，应在房间的对外门窗关闭24小时以后进行。 7.5.7 室内环境中甲醛、笨、氨、TVOC浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭1小时后进行。” |
| 8 | 住建局规建处 | / | 建议在总则中，进一步明确该规程是推荐使用还是强制使用。及人才住房、安居型商品房、公共租赁住房是否强制执行该标准。 | 采纳 | 1.0.2条文说明增加： 人才住房、安居型商品房、公共租赁住房等居住建筑由于套内使用面积较小，可适当放宽。 |
| 9 |  |  | 建议适当放宽人才住房、安居型商品房、公共租赁住房使用功能要求。 理由：人才住房、安居型商品房、公共租赁住房建筑面积、使用面积较小，较难达到门厅装饰装修完成后净高不宜低于2400MM，放置餐桌的空间进深不宜小于2000MM等要求。 | 采纳 |  |