深圳市建筑工程信息模型（BIM）

建模手册

（试行版）

2022.06.09

前  言

根据《深圳市人民政府办公厅关于印发加快推进建筑信息模（BIM）技术应用的实施意见（试行）的通知》(深府办函〔2021〕103号)文件要求，新建(立项、核准备案)市区政府投资和国有资金投资建设项目、市区重大项目、重点片区工程项目，在办理施工许可等审批报建环节提交BIM模型。为指导建筑工程项目建设、设计单位在施工许可报建阶段提交满足要求的BIM模型，制定本手册。

## 目  次

1  总体规定	1

2  模型内容要求	2

3  模型转换和质检要求	3

4  模型提交要求	5

4.1 模型架构	5

4.2 模型文件命名	5

附录A 模型构件标识添加说明	8

附录B 深圳构件标识表	10

附录C 建模要求细则	18

附录D 模型转换配置说明	22

D.1  配置IFC类型映射	22

D.2  其他IFC导出配置	39

## 1  总体规定

1.0.1 建筑工程施工图和BIM设计完成后，开展BIM报建包括模型内容要求、模型转换和质检要求以及模型提交要求。

1.0.2 建筑工程施工许可阶段提交报建的BIM模型应满足深圳市《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76和深圳市《建筑信息模型数据存储标准》SJG 114的相关要求。

1.0.3 建筑工程施工许可阶段提交报建的BIM模型应和对应阶段工程图纸、计算书、说明文件等设计文件保持一致。

## 2  模型内容要求

2.0.1建筑工程施工许可阶段提交报建的BIM模型应满足深圳市《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76施工图设计阶段模型的交付要求。

2.0.2 建筑工程施工许可阶段报建的BIM模型应包含明确的模型标识信息，模型标识信息应满足深圳市《建筑信息模型数据存储标准》SJG 114中8.3节的相关要求。并应满足以下规定：

1模型单元分类信息应通过属性“深圳项目标识”、“深圳空间标识”、“深圳构件标识”表示，添加方式详见附录A。

2 “深圳构件标识”以《建筑信息模型分类编码标准》GB/T51269的分类进行取值，并与深圳市《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76所标识的“模型单元名称”进行映射，相关映射关系详见附录B。

说明：本建模手册建立了深圳市《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76和《建筑信息模型分类编码标准》GB/T51269的映射关系，通过对部分构件同义词映射的形式明确了“深圳构件标识”的取值，在深圳市《建筑工程信息模型构件级模型单元分类和编码标准》发布后，可统一按照该分类编码标准填写“深圳构件标识”。

3 所有构件级模型单元均需包含“深圳构件标识”属性，且取值不为空，附录B中未包含的构件级模型单元，总图专业、建筑专业、结构专业和钢结构专业取值填写《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269中14-元素表的“类目中文”名称；其他专业取值填写《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269中30-产品表的“类目中文”名称。

2.0.3 报建单位在建模过程中宜遵循的建模要求细则详见附录C。

## 3  模型转换和质检要求

3.0.1 建筑工程施工许可阶段报建的BIM模型提交前应使用提供的“SZ-IFC转换插件”将原始模型格式转换为SZ-IFC模型数据格式，插件使用方法详见《SZ-IFC转换插件用户操作手册》；转换过程中，应确保各类模型单元应和深圳市《建筑信息模型数据存储标准》所归的SZ-IFC模型单元类型保持统一，模型转换配置说明详见附录D。

3.0.2 建筑工程施工许可阶段报建的BIM模型提交前应使用“SZ-IFC报建自检工具”对提交的模型进行质检，质检通过后的模型方可提交，报建自检工具使用方法详见《SZ-IFC报建自检工具用户操作手册》并应满足以下要求：

1 质检的模型应为SZ-IFC数据格式；

2 模型应分专业进行质检，所有专业模型均应通过模型质检；

3 模型质检的依据为《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76和《建筑信息模型数据存储标准》SJG114。

4 《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76模型单元属性信息表中部分属性要求可通过对SZ-IFC模型数据解析提取获得，不需用户手工键入数据，相关内容如下：

（1）身份信息

名称： SZ-IFC中名称属性项可自动提取，对应.rvt模型格式的“族名称”+“族类型”+“构件ID”；

编码：由【深圳构件标识】映射可获得相关编码信息，不需用户手工键入。

（2）定位信息

建筑单体名称：自动提取该模型中【项目信息】的“建筑名称”属性，不需用户针对每个构件手工键入；

所在楼层：自动提取该构件的楼层信息，不需用户针对每个构件手工键入；

基点坐标X、基点坐标Y、基点坐标Z：SJG76-2020条文说明中明确提出“该表中基点坐标X、基点坐标Y、基点坐标Z，可从模型中自动提取，无须手工键入数据”，该数据可从SZ-IFC模型中自动获取，不需用户手工键入；

（3）技术信息

安装高度、底距地面高度：可从SZ-IFC模型中自动计算出和地面的相对垂直距离，不需用户手工键入。

5 《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76模型单元属性信息表中系统信息中：（1） 三级系统分类：需要用户手工添加；

（1） 在.rvt模型格式中，用户可通过添加“系统类型”属性，替代“三级系统分类”属性，完成系统信息的添加；

（2） “一级系统分类”和“二级系统分类”可通过“三级系统分类”的映射自动推导出，不需用户手动添加。

6 属性信息名称要同《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76保持严格一致，属性信息名称包含符号时，应为英文半角符号。

## 4  模型提交要求

4.0.1 建筑工程施工许可阶段报建的BIM模型应符合深圳市《建筑信息模型数据存储标准》SJG114 8.5章节的相关规定。

4.0.2 建筑工程施工许可阶段报建的BIM模型格式为《深圳市建筑信息模型数据存储标准》SJG 114所规定的SZ-IFC模型格式；以及模型原始格式文件。

### 4.1 模型架构

4.1.1  建筑工程施工许可阶段报建的BIM模型应按照项目、单体建筑、专业三个层级进行拆分；若项目只包含一个单体建筑，则按照项目、专业两个层级进行拆分，如图4.1.1所示。

图4.1.1 模型架构示意图

4.1.2  单专业宜为一个整体模型，如单专业模型体量大于200MB，宜进一步按楼层、空间分区继续拆分。

4.1.3  拆分后的模型，应可合并为完整的项目模型，各拆分模型不应有信息完全一致的模型单元。

### 4.2 模型文件命名

4.2.1 建筑工程施工许可阶段报建的BIM模型文件命名应符合《深圳市建筑信息模型数据存储标准》8.5章节的相关规定，同时应符合《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301 3.2章节的相关规定。

《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301相关规定：建筑信息模型及其交付物的命名应简明且易于辨识，且宜使用汉字、英文字符、数字、半角下划线（“_”）和半角连字符（“-”），且字段内部使用半角连字符“-”,字段之间使用半角下划线“_”分隔，各字符之间、符号之间、字符与符号之间均不宜留空格。

4.2.2 建筑工程施工许可阶段报建的BIM模型的模型文件的命名方式，应符合如下规定。

- 模型文件命名方式为：[项目代码]_[项目名称]_[单体建筑名称]_[专业代码(英文)]_[楼层代码]_[分区代号]；

- 若专业模型未按楼层、分区进行拆分，则 [楼层代码]、[分区代号]可为空；

- 组成模型文件命名的各个字段内部，不应出现半角下划线“_”和空格。

4.2.3 项目代码应为项目整个建设周期的唯一身份标识，和“深圳市投资项目在线审批监管平台”保持统一。

4.2.4 建筑信息模型中应存储项目基点的地理参考系统信息，且应符合如下要求：

1 应明确定义平面坐标系统，应采用2000国家大地坐标系；

2 应明确定义投影选择，应采用高斯-克吕格投影，统一3°带平面直角坐标系统；

3 应明确定义高程基准，应采用1985国家高程基准。

4.2.5专业代码（英文）应符合表4.2.5的相关规定。

表4.2.5 专业代码表

| 专业（中文） | 专业（英文） | 专业代码（中文） | 专业代码（英文） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总图 | General | 总 | G |
| 建筑 | Architecture | 建 | A |
| 结构 | Structural | 结 | S |
| 装配式混凝土结构 | Fabricated Structure | 装 | FS |
| 钢结构 | Steel Structure | 刚 | SS |
| 电气 | Electrical | 电 | E |
| 智能化 | Telecommunications | 通 | T |
| 给水排水 | Plumbing | 水 | P |
| 暖通 | Mechanical | 暖 | M |
| 燃气 | Gas | 燃 | G |

4.2.6 楼层代号应符合表4.2.6的相关规定。

表4.2.6 楼层代号表

| 楼层名称 | 楼层代号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 屋面层 | RF | 建筑物屋顶的表面，当屋面只有一层时 |
| 屋面一层 | RF01 | 建筑物屋顶的表面，当屋面有多层时，指屋面第一层 |
| 设备层 | ME | 设置在避难层的设备层 |
| 地上二层 | F02 | — |
| 地上一层 | F01 | — |
| 地下一层 | B01 | — |
| 地下二层 | B02 | — |
| 夹层 | ZZ | 不拥有避难层和设备层的功能，且仅占用局部面积，在两自然层之间的楼层不完整的层 |

## 附录A 模型构件标识添加说明

A.0.1 用户应添加标准化的参数用作IFC分类信息的标识，本标准约定的标准化名称分别为“深圳项目标识”、“深圳空间标识”、“深圳构件标识”。

A.0.2  用户应为“项目信息”对象添加“深圳项目标识”实例参数用作标记项目的分类信息，如图A.0.2所示。

图A.0.2 添加“深圳项目标识”实例参数

A.0.3  用户应为“空间”、“房间”、“面积”等对象添加“深圳空间标识”实例参数用作标记空间的分类信息，如图A.0.3所示。

图A.0.3 添加“深圳空间标识”实例参数

A.0.4  用户应添加“深圳构件标识”用作标记构件的分类信息，宜添加为类型参数，可添加为实例参数，如图A.0.4所示。

图A.0.4 添加“深圳构件标识”类型参数

A.0.5  在IFC导出配置中，应进行分类信息设置，并填写相应参数，如图A.0.5所示。各项参数的填写说明如下：

1 名称（Name）：宜填写“SZ-IFC”；

2 来源（Source）：宜填写“深圳市住建局”；

3 版本（Edition）：宜填写“2022”；

4 版本日期（Edition date）：宜填写“2022/6/1”；

5 文档位置（Documentation location）：宜填写“https://kb.cbims.org.cn/ifc/sz/classification”；

6 分类信息参数名称（Classification field name）：应填写“深圳项目参数,深圳空间参数,深圳构件参数”；

图A.0.5 设置IFC导出配置-版本

## 附录B 深圳构件标识表

B.0.1总图专业模型各模型单元“深圳构件标识”值应满足表B.0.1的要求。

表B.0.1 总图专业常见构件级模型单元“深圳构件标识”表

| 序号 | “深圳构件标识”标识值 | SZ-IFC类型 | 对应/包含《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76构件级模型单元名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形地貌 | IfcGeographicElement | 地形地貌 |
| 2 | 用地红线 | IfcSpace | 用地红线 |
| 3 | 规划控制线 | IfcSpace | 规划控制线 |
| 4 | 城市道路 | IfcCivilElement | 城市道路 |
| 5 | 场地桥梁 | IfcCivilElement | 桥梁 |
| 6 | 场地隧道 | IfcCivilElement | 隧道 |
| 7 | 轨道交通 | IfcCivilElement | 轨道交通 |
| 8 | 保留建筑物 | IfcBuildingElementProxy | 保留建（构）筑物 |
| 9 | 保留构筑物 | IfcBuildingElementProxy | 保留建（构）筑物 |
| 10 | 道路 | IfcCivilElement | 道路 |
| 11 | 停车场 | IfcSite | 停车场 |
| 12 | 广场 | IfcSite | 广场 |
| 13 | 活动场地 | IfcSite | 活动场地 |
| 14 | 道闸 | IfcBuildingElementProxy | 道闸 |
| 15 | 车轮挡轮器 | IfcBuildingElementProxy | 车档 |
| 16 | 减速带 | IfcBuildingElementProxy | 减速带 |
| 17 | 路灯 | IfcLightFixture | 路灯 |
| 18 | 乔木 | IfcGeographicElement | 乔木 |
| 19 | 绿地 | IfcGeographicElement | 绿地 |
| 20 | 水体 | IfcGeographicElement | 水体 |
| 21 | 挡土墙 | IfcWall | 挡土墙 |
| 22 | 护坡 | IfcBuildingElementProxy | 护坡 |
| 23 | 围墙 | IfcWall | 围墙 |
| 24 | 大门 | IfcDoor | 大门 |
| 25 | 室外管道 | IfcPipeSegment | 室外管道 |
| 26 | 排水沟 | IfcPipeSegment | 排水沟 |
| 27 | 电缆沟 | IfcCableCarrierSegment | 电缆沟 |
| 28 | 地面设备设施 | IfcBuildingElementProxy | 地面设备设施 |
| 29 | 埋地设备设施 | IfcBuildingElementProxy | 埋地设备设施 |

B.0.2建筑专业模型各模型单元“深圳构件标识”值应满足表B.0.2的要求。

表B.0.2 建筑专业常见构件级模型单元“深圳构件标识”表

| 序号 | “深圳构件标识”标识值 | SZ-IFC类型 | 对应/包含《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76构件级模型单元名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑外墙 | IfcWall | 建筑外墙（不含幕墙） |
| 2 | 建筑内墙 | IfcWall | 建筑内墙 |
| 3 | 建筑柱 | IfcColumn | 建筑柱 |
| 4 | 门 | IfcDoor | 门 |
| 5 | 窗 | IfcWindow | 窗 |
| 6 | 屋顶 | IfcRoof | 屋面 |
| 7 | 楼面 | IfcSlab | 楼面 |
| 8 | 地面 | IfcSlab | 地面 |
| 9 | 阳台 | IfcBuildingElementProxy | 阳台 |
| 10 | 露台 | IfcBuildingElementProxy | 露台 |
| 11 | 幕墙 | IfcCurtainWall | 幕墙系统 |
| 12 | 顶棚装饰构造 | IfcCovering | 顶棚 |
| 13 | 楼梯 | IfcStair | 楼梯 |
| 14 | 电梯 | IfcTransportElement | 垂直电梯 |
| 15 | 自动扶梯 | IfcTransportElement | 自动扶梯 |
| 16 | 雨篷 | IfcShadingDevice | 雨篷 |
| 17 | 栏杆 | IfcRailing | 栏杆 |
| 18 | 坡道 | IfcRamp | 坡道 |
| 19 | 台阶 | IfcStair | 台阶 |
| 20 | 散水 | IfcBuildingElementProxy | 散水 |
| 21 | 明沟 | IfcBuildingElementProxy | 明沟 |
| 22 | 压顶 | IfcFooting | 压顶 |
| 23 | 变形缝 | IfcBuildingElementProxy | 变形缝 |
| 24 | 设备安装孔洞 | IfcOpeningElement | 设备安装孔洞 |
| 25 | 室内设备基础 | IfcFooting | 设备基础 |
| 26 | 室内绿化与内庭 | IfcFurniture | 室内绿化 |
| 27 | 装饰设备 | IfcFurniture | 装饰设备 |
| 28 | 灯具 | IfcLightFixture | 灯具 |
| 29 | 室内陈设 | IfcFurniture | 室内陈设 |
| 30 | 活动家具 | IfcFurniture | 活动家具 |
| 31 | 固定家具 | IfcFurniture | 固定家具 |
| 32 | 卫生洁具 | IfcSanitaryTerminal | 卫生洁具 |
| 33 | 屋面绿化 | IfcBuildingElementProxy | 屋面绿化 |
| 34 | 景观建筑物 | IfcBuildingElementProxy | 景观建（构）筑物 |
| 35 | 景观构筑物 | IfcBuildingElementProxy | 景观建（构）筑物 |

B.0.3结构专业模型各模型单元“深圳构件标识”值应满足表B.0.3的要求。

表B.0.3 结构专业常见构件级模型单元“深圳构件标识”表

| 序号 | “深圳构件标识”标识值 | SZ-IFC类型 | 对应/包含《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76构件级模型单元名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无筋扩展基础 | IfcFooting | 无筋扩展基础 |
| 2 | 有筋扩展基础 | IfcFooting | 有筋扩展基础 |
| 3 | 条形基础 | IfcFooting | 柱下条形基础 |
| 4 | 筏板基础 | IfcFooting | 筏形基础 |
| 5 | 柱墩 | IfcFooting | 柱墩 |
| 6 | 承台 | IfcFooting | 承台 |
| 7 | 桩 | IfcPile | 桩 |
| 8 | 锚杆 | IfcMechanicalFastener | 岩石锚杆基础 |
| 9 | 混凝土结构楼板 | IfcSlab | 混凝土结构楼板 |
| 10 | 剪力墙 | IfcWall | 剪力墙 |
| 11 | 边缘构件 | IfcBuildingElementProxy | 边缘构件 |
| 12 | 结构梁 | IfcBeam | 结构梁 |
| 13 | 结构柱 | IfcColumn | 结构柱 |
| 14 | 型钢混凝土梁 | IfcBeam | 型钢混凝土梁 |
| 15 | 型钢混凝土柱 | IfcColumn | 型钢混凝土柱 |
| 16 | 楼梯 | IfcStair | 楼梯 |
| 17 | 排水沟 | IfcPipeSegment | 排水沟 |
| 18 | 集水坑 | IfcWasteTerminal | 集水坑 |
| 19 | 坡道 | IfcRamp | 坡道 |
| 20 | 水池 | IfcTank | 水池 |
| 21 | 水箱 | IfcTank | 水箱 |

B.0.4 装配式混凝土结构专业模型各模型单元“深圳构件标识”值应满足表B.0.4的要求。

表B.0.4 装配式混凝土结构专业常见构件级模型单元“深圳构件标识”表

| 序号 | “深圳构件标识”标识值 | SZ-IFC类型 | 对应/包含《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76构件级模型单元名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制飘窗 | IfcBuildingElementProxy | 预制飘窗 |
| 2 | 预制非承重墙 | IfcWall | 预制非承重墙 |
| 3 | 预制阳台板 | IfcSlab | 预制阳台板 |
| 4 | 预制叠合板 | IfcSlab | 预制叠合板 |
| 5 | 预制楼梯 | IfcStair | 预制楼梯 |
| 6 | 预制混凝土柱 | IfcColumn | 预制柱 |
| 7 | 预制叠合梁 | IfcBeam | 预制叠合梁 |
| 8 | 预制剪力墙 | IfcWall | 预制剪力墙 |
| 9 | 预制空调板 | IfcSlab | 预制空调板 |

B.0.5 钢结构专业模型各模型单元“深圳构件标识”值应满足表B.0.5的要求。

表B.0.5 钢结构专业常见构件级模型单元“深圳构件标识”表

| 序号 | “深圳构件标识”标识值 | SZ-IFC类型 | 对应/包含《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76构件级模型单元名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢柱 | IfcColumn | 钢柱 |
| 2 | 钢管混凝土柱 | IfcColumn | 钢管混凝土柱 |
| 3 | 钢梁 | IfcBeam | 钢梁 |
| 4 | 钢桁架 | IfcElementAssembly | 钢桁架 |
| 5 | 钢桁架楼承板 | IfcSlab | 钢桁架楼承板 |
| 6 | 压型钢板楼承板 | IfcSlab | 压型钢板楼承板 |
| 7 | 钢板剪力墙 | IfcWall | 钢板剪力墙 |
| 8 | 开缝钢板剪力墙 | IfcWall | 开缝钢板剪力墙 |
| 9 | 钢支撑 | IfcMember | 钢支撑 |
| 10 | 钢板预埋件 | IfcElementAssembly | 钢板预埋件 |

B.0.6 电气专业模型各模型单元“深圳构件标识”值应满足表B.0.6的要求。

表B.0.6 电气专业常见构件级模型单元“深圳构件标识”表

| 序号 | “深圳构件标识”标识值 | SZ-IFC类型 | 对应/包含《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76构件级模型单元名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外电缆井 | IfcDistributionChamberElement | 室外电缆井 |
| 2 | 人孔 | IfcDistributionChamberElement | 人孔 |
| 3 | 手孔 | IfcDistributionChamberElement | 手孔 |
| 4 | 电线导管 | IfcCableCarrierSegment | 电线导管 |
| 5 | 电缆导管 | IfcCableCarrierSegment | 电缆导管 |
| 6 | 普通母线槽 | IfcCableCarrierSegment | 普通母线槽 |
| 7 | 耐火母线槽 | IfcCableCarrierSegment | 耐火母线槽 |
| 8 | 普通干线电缆桥架 | IfcCableCarrierSegment | 普通干线电缆桥架 |
| 9 | 普通支线电缆桥架 | IfcCableCarrierSegment | 普通支线电缆桥架 |
| 10 | 耐火干线电缆桥架 | IfcCableCarrierSegment | 耐火干线电缆桥架 |
| 11 | 耐火支线电缆桥架 | IfcCableCarrierSegment | 耐火支线电缆桥架 |
| 12 | 电缆 | IfcCableSegment | 电力电缆 |
| 13 | 电线 | IfcCableSegment | 电线 |
| 14 | 室外照明灯具 | IfcLightFixture | 路灯/庭园灯等室外灯具 |
| 15 | 室内照明灯具 | IfcLightFixture | 室内普通灯具 |
| 16 | 消防应急照明 | IfcLightFixture | 室内应急灯具 |
| 17 | 变压器 | IfcTransformer | 变压器 |
| 18 | 高压开关柜 | IfcElectricDistributionBoard | 高压开关柜 |
| 19 | 直流电源屏 | IfcElectricDistributionBoard | 直流电源屏 |
| 20 | 低压配电屏 | IfcElectricDistributionBoard | 低压配电屏 |
| 21 | 配电柜 | IfcElectricDistributionBoard | 配电柜 |
| 22 | 配电箱 | IfcElectricDistributionBoard | 配电箱 |
| 23 | 无功补偿装置 | IfcElectricDistributionBoard | 无功补偿柜 |
| 24 | 等电位端子箱 | IfcElectricDistributionBoard | 等电位端子箱 |
| 25 | 柴油发电机组 | IfcElectricGenerator | 柴油发电机 |
| 26 | 插座 | IfcOutlet | 电源插座 |
| 27 | 翘板开关 | IfcSwitchingDevice | 翘板开关 |
| 28 | 火灾报警控制器 | IfcController | 火灾报警控制器 |
| 29 | 消防联动控制器 | IfcController | 消防联动控制器 |
| 30 | 消防控制室图形显示装置 | IfcAudioVisualAppliance | 消防控制室图形显示装置 |
| 31 | 消防专用电话主机 | IfcAudioVisualAppliance | 消防专用电话总机 |
| 32 | 消防专用电话分机 | IfcAudioVisualAppliance | 消防电话分机 |
| 33 | 外线电话 | IfcAudioVisualAppliance | 外线电话 |
| 34 | 消防应急广播主设备 | IfcAudioVisualAppliance | 消防应急广播主设备 |
| 35 | 消防专用扬声器 | IfcAudioVisualAppliance | 消防应急广播扬声器 |
| 36 | 探测器 | IfcSensor | 火灾探测器 |
| 37 | 电气火灾监控探测器 | IfcSensor | 电气火灾监控探测器 |
| 38 | 手动火灾报警按钮 | IfcAlarm | 手动火灾报警按钮 |
| 39 | 火灾警报装置 | IfcAlarm | 火灾警报装置 |
| 40 | 消防应急照明和疏散指示系统控制装置 | IfcController | 消防应急照明和疏散指示系统控制装置 |
| 41 | 消防电源监控器 | IfcController | 消防电源监控器 |
| 42 | 防火门监控器 | IfcController | 防火门监控器 |
| 43 | 电气火灾监控器 | IfcController | 电气火灾监控器 |
| 44 | 报警显示盘 | IfcController | 火灾显示盘 |
| 45 | 短路隔离器 | IfcProtectiveDevice | 短路隔离器 |
| 46 | 模块箱 | IfcController | 模块箱 |
| 47 | 防火门监控模块 | IfcController | 防火门监控模块 |
| 48 | 消防电源监控传感器 | IfcSensor | 消防电源监控传感器 |

B.0.7 智能化专业模型各模型单元“深圳构件标识”值应满足表B.0.7的要求。

表B.0.7 智能化专业常见构件级模型单元“深圳构件标识”表

| 序号 | “深圳构件标识”标识值 | SZ-IFC类型 | 对应/包含《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76构件级模型单元名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总配线架 | IfcCableCarrierSegment | 综合布线总配线架 |
| 2 | 楼层配线架 | IfcCableCarrierSegment | 综合布线楼层配线架 |
| 3 | 电话主配线架 | IfcCableCarrierSegment | 电话主配线架 |
| 4 | 线管 | IfcCableCarrierSegment | 电线导管、电缆导管 |
| 5 | 线槽 | IfcCableCarrierSegment | 线槽 |
| 5 | 综合布线信息配线箱 | IfcElectricDistributionBoard | 综合布线信息配线箱 |
| 6 | 广播分区配线箱 | IfcElectricDistributionBoard | 广播分区配线箱 |
| 7 | 核心交换机 | IfcCommunicationsAppliance | 核心交换机 |
| 8 | 楼层交换机 | IfcCommunicationsAppliance | 楼层交换机 |
| 9 | 电话交换机 | IfcCommunicationsAppliance | 电话交换机 |
| 10 | 服务器 | IfcCommunicationsAppliance | 服务器 |
| 11 | 集线器 | IfcCommunicationsAppliance | 集线器 |
| 12 | 卫星电视天线 | IfcCommunicationsAppliance | 卫星电视天线 |
| 13 | 电视前端箱 | IfcCommunicationsAppliance | 电视前端箱 |
| 14 | 分配器 | IfcDistributionChamberElement | 分配器 |
| 15 | 分支器 | IfcDistributionChamberElement | 分支器 |
| 16 | 广播主机柜 | IfcAudioVisualAppliance | 广播主机柜 |
| 17 | 功率放大器 | IfcAudioVisualAppliance | 功率放大器 |
| 18 | 设备监控主机柜 | IfcAudioVisualAppliance | 设备监控主机柜 |
| 19 | 扬声器 | IfcAudioVisualAppliance | 扬声器 |
| 20 | 现场控制器 | IfcController | 现场控制箱 |
| 21 | 输入输出模块 | IfcUnitaryControlElement | 输入输出模块 |
| 22 | 传感器 | IfcSensor | 传感器 |
| 23 | 执行器 | IfcActuator | 电动执行机构 |
| 24 | 视频监控主机 | IfcAudioVisualAppliance | 视频监控主机柜 |
| 25 | 视频存储设备 | IfcCommunicationsAppliance | 视频存贮设备 |
| 26 | 视频显示设备 | IfcAudioVisualAppliance | 视频电视墙 |
| 27 | 监控摄像机 | IfcAudioVisualAppliance | 摄像机 |
| 28 | 信息导引系统主机柜 | IfcCommunicationsAppliance | 信息导引系统主机柜 |
| 29 | 电子触摸台 | IfcCommunicationsAppliance | 电子触摸台 |
| 30 | 会议主机 | IfcCommunicationsAppliance | 会议系统主机柜 |
| 31 | 会议单元 | IfcCommunicationsAppliance | 会议单元 |
| 32 | 壁装显示屏 | IfcAudioVisualAppliance | 壁装显示屏 |
| 33 | 出入口控制主机 | IfcController | 出入口系统主机柜 |
| 34 | 出入口控制器箱 | IfcController | 出入口控制器箱 |
| 35 | 入门读卡器 | IfcController | 入门读卡器 |
| 36 | 出门按钮 | IfcController | 出口按钮 |
| 37 | 汽车库管理系统主机 | IfcCommunicationsAppliance | 汽车库管理系统主机 |
| 38 | 读卡机柜 | IfcCommunicationsAppliance | 读卡机柜 |
| 39 | 补光灯 | IfcLightFixture | 补光灯 |
| 40 | 车位引导显示器 | IfcAudioVisualAppliance | 车位显示器 |
| 41 | 弱电线缆 | IfcCableSegment | 弱电线缆 |
| 42 | 信息插座 | IfcOutlet | 信息插座 |
| 43 | 路由器 | IfcCommunicationsAppliance | 路由器 |

B.0.8 给排水专业模型各模型单元“深圳构件标识”值应满足表B.0.8的要求。

表B.0.8 给排水专业常见构件级模型单元“深圳构件标识”表

| 序号 | “深圳构件标识”标识值 | SZ-IFC类型 | 对应/包含《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76构件级模型单元名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查井 | IfcDistributionChamberElement | 检查井 |
| 2 | 阀门井 | IfcDistributionChamberElement | 阀门井 |
| 3 | 水表井 | IfcDistributionChamberElement | 水表井 |
| 5 | 雨水口 | IfcWasteTerminal | 雨水口 |
| 6 | 雨水调蓄池 | IfcTank | 雨水调蓄池 |
| 7 | 化粪池 | IfcTank | 化粪池 |
| 8 | 隔油池 | IfcTank | 隔油池 |
| 9 | 水箱 | IfcTank | 水箱 |
| 10 | 贮水池 | IfcTank | 贮水池 |
| 11 | 气压罐定压装置 | IfcTank | 气压罐 |
| 12 | 室外消火栓 | IfcFireSuppressionTerminal | 室外消火栓 |
| 13 | 消火栓箱 | IfcFireSuppressionTerminal | 消火栓箱 |
| 15 | 灭火器箱 | IfcFireSuppressionTerminal | 灭火器箱 |
| 17 | 消防水泵接合器 | IfcFireSuppressionTerminal | 消防水泵接合器 |
| 18 | 室外埋地重力流管道 | IfcPipeSegment | 室外埋地重力流管道 |
| 19 | 室外埋地压力流管道 | IfcPipeSegment | 室外埋地压力流管道 |
| 20 | 室内重力流管道 | IfcPipeSegment | 室内重力流管道 |
| 21 | 室内压力流管道 | IfcPipeSegment | 室内压力流管道 |
| 22 | 贮热式水加热器 | IfcBoiler | 贮热式水加热器 |
| 23 | 燃气热水器 | IfcBoiler | 燃气热水器 |
| 24 | 电热水器 | IfcBoiler | 电热水器 |
| 25 | 热泵热水机 | IfcBoiler | 热泵热水机 |
| 26 | 供水水泵 | IfcPump | 生活给水泵 |
| 27 | 消防泵设备 | IfcPump | 消防给水泵 |
| 28 | 排水泵 | IfcPump | 排水泵 |
| 29 | Y型过滤器 | IfcFilter | Y型过滤器 |
| 30 | 水机械阀门 | IfcValve | 水机械阀门 |
| 31 | 电磁阀 | IfcValve | 电磁阀 |
| 32 | 电动阀 | IfcValve | 电动阀 |
| 33 | 湿式报警阀 | IfcValve | 湿式报警阀 |
| 34 | 水机械仪表 | IfcFlowInstrument | 水机械仪表 |
| 35 | 电信号仪表 | IfcFlowInstrument | 电信号仪表 |
| 36 | 排水沟 | IfcPipeSegment | 室外排水沟 |
| 37 | 排水明渠 | IfcPipeSegment | 排水明渠 |
| 38 | 一体式隔油装置 | IfcInterceptor | 一体式隔油装置 |
| 39 | 成套污水提升装置 | IfcInterceptor | 一体式污水提升装置 |
| 40 | 紫外线消毒器 | IfcElectricAppliance | 紫外线消毒器 |

B.0.9 通风空调专业模型各模型单元“深圳构件标识”值应满足表B.0.9的要求。

表B.0.9 通风空调专业常见构件级模型单元“深圳构件标识”表

| 序号 | “深圳构件标识”标识值 | SZ-IFC类型 | 对应/包含《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76构件级模型单元名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动压缩式冷水机组 | IfcChiller | 水冷电动压缩式冷水机组 |
| 2 | 溴化锂吸收式冷水机组 | IfcChiller | 溴化锂吸收式机组 |
| 3 | 风冷热泵式冷水机组 | IfcChiller | 风冷热泵 |
| 4 | 板式换热器 | IfcHeatExchanger | 板式换热器 |
| 5 | 全热交换器 | IfcAirToAirHeatRecovery | 全热交换器 |
| 6 | 冷却塔 | IfcCoolingTower | 冷却塔 |
| 7 | 水泵 | IfcPump | 水泵 |
| 8 | 膨胀水箱 | IfcTank | 膨胀水箱 |
| 9 | 通风机 | IfcFan | 风机 |
| 10 | 换气扇 | IfcFan | 换气扇 |
| 11 | 不带冷热源空气幕 | IfcFan | 不带冷热源风幕 |
| 12 | 分水器 | IfcDistributionChamberElement | 分/集水器 |
| 13 | 集水器 | IfcDistributionChamberElement | 分/集水器 |
| 14 | 空调机组 | IfcUnitaryEquipment | 空调机组 |
| 15 | 新风空调机组 | IfcUnitaryEquipment | 新风空调机组 |
| 16 | 补水定压装置 | IfcUnitaryEquipment | 自动补水定压装置 |
| 17 | 多联机室内机 | IfcUnitaryEquipment | 多联机室内机 |
| 18 | 多联机室外机 | IfcUnitaryEquipment | 多联机室外机 |
| 19 | 风机盘管 | IfcCoil | 风机盘管 |
| 20 | 空调水管 | IfcPipeSegment | 空调水管 |
| 21 | 风管 | IfcDuctSegment | 风管 |
| 22 | 风系统消声器 | IfcDuctSilencer | 风管消声器 |
| 23 | 风管机械阀门 | IfcDamper | 风管机械阀门 |
| 24 | 风管电动阀门 | IfcDamper | 风管电动阀门 |
| 25 | 过滤吸收器 | IfcFilter | 过滤吸收器 |
| 26 | 油网滤尘器 | IfcFilter | 油网滤尘器 |
| 27 | 厨房油烟净化装置 | IfcFilter | 油烟净化器 |
| 28 | Y型过滤器 | IfcFilter | Y型过滤器 |
| 29 | 循环水处理设备 | IfcFilter | 水处理设备 |
| 30 | 水机械阀门 | IfcValve | 水机械阀门 |
| 31 | 水电磁阀 | IfcValve | 水电磁阀 |
| 32 | 电动阀 | IfcValve | 电动阀 |
| 33 | 管道补偿器 | IfcValve | 水管补偿器 |
| 34 | 水机械仪表 | IfcFlowInstrument | 水机械仪表 |
| 35 | 水电信号仪表 | IfcFlowInstrument | 水电信号仪表 |
| 36 | 风口 | IfcAirTerminal | 风口 |

B.0.10 燃气专业模型各模型单元“深圳构件标识”值应满足表A.0.9的要求。

表B.0.10 燃气专业常见构件级模型单元“深圳构件标识”表

| 序号 | “深圳构件标识”标识值 | SZ-IFC类型 | 对应《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76构件级模型单元名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气管道 | IfcPipeSegment | 燃气管道 |
| 2 | 燃气机械阀门 | IfcValve | 燃气机械阀门 |
| 3 | 燃气电磁阀 | IfcValve | 燃气电磁阀 |
| 4 | 燃气管道补偿器 | IfcValve | 补偿器 |
| 5 | 膨胀节 | IfcPipeFitting | 膨胀节 |
| 6 | 燃气表 | IfcFlowInstrument | 燃气表 |
| 7 | 调压箱 | IfcDistributionChamberElement | 调压器(箱) |
| 8 | 燃气阀门井 | IfcDistributionChamberElement | 阀门井 |
| 9 | 燃气报警器 | IfcAlarm | 燃气报警器 |

## 附录C 建模要求细则

C.0.1  BIM模型建模要求包括如下几个方面：

1 在使用BIM软件创建模型过程中，要使用正确的构件类型创建构件，比如说就不能用墙类型去创建柱，板类型去创建屋顶。因为在模查工具需要通过构件的名称去定位到正确的构件上；

2 在使用BIM软件创建模型过程中，构件的命名要合理，比如说 不能创建一块楼板，结果名称叫“墙”；

3 生成的IFC数据格式的模型，要保证实体映射是正确的，比如说梁构件结果映射的IfcColumn就是不合理的；

4 门和窗是不能悬空的，必须是要嵌入到墙中的，图C.0.1-1所示是错误的；

图C.0.1-1 窗悬在空中（错误模型）

5 模型需要创建房间，且导出的IFC模型也需要有此类信息；

6 模型需要准确，需要规避偏差问题，如房间边界线和包围房间的墙是紧邻的，图图C.0.1-2所示是存在问题的；

图C.0.1-2房间和边界墙有缝隙

7 模型需要有必要且正确的楼层信息，如实际楼层是5层，那就需要提供对应5层的楼层信息，包括层数、标高和层高；

8 为了实现多专业模型的合并，需要保证各专业模型楼层标高一致性；

9 当结构专业和建筑专业以建筑专业作为基准创建模型的时候，结构梁和结构板向上偏移楼层高度，建筑专业（建筑面层、墙等）还是照常绘制；

10 遇到跨层的情况，竖向构件在跨层位置打断，即按2层绘制，水平构件属于哪层的就在哪层绘制，空间高度按实际高度绘制；

11 房间用维护区域的内边去创建，即建筑使用面积，程序自动根据规范要求，获取建模面积。

C.0.2  BIM模型关系要求包括如下几个方面：

1 生成的IFC模型，构件和空间需要归属到对应的楼层上，不要出现3层的楼板，结果从属关系放到了4层等类似情况，如图C.0.2-1所示；

图C.0.2-1 阳台板归属到错误的楼层

2 空间包含构件关系要合理，构件要包含在对应位置的空间中，不要跨越空间的包含；

3 空间边界关系要合理，空间边界上的墙都需要与相应的空间有关系，不要出现遗漏的问题，如图C.0.2-2所示；

图C.0.2-2边界关系遗漏

4 空间包含空间的关系要正确和符合实际情况，如楼层包含套型，套型包含房间；

5 构件组合关系要合理，比如说楼梯是由对应的梯段、休息平台和栏杆扶手组成，不能随意乱组合，或直接组合，如图C.0.2-3所示。

图C.0.2-3 组合关系错乱

## 附录D 模型转换配置说明

### D.1  配置IFC类型映射

D.1.1  针对Revit系统类型统一配置，宜采用映射文件的方式进行IFC类型映射的配置，配置界面如图D.1.1所示，映射文件内容如表D.1.1所示。

模型转换前可将表D.1.1复制为“.txt”文件，在Revit中“文件”-“导出”-“选项”-“IFC选项”-“载入”，将表D.1.1的映射关系一次性导入Revit系统。

图D.1.1 针对Revit系统类型统一配置IFC类型映射

表D.1.1 针对Revit系统类型统一配置IFC类型映射的文件内容

# Revit Export Layers # Maps Categories and Subcategories to layer names and color numbers # Category <tab> Subcategory <tab> Layer name <tab> Color number <tab> # Cut layer name <tab> Cut color number # Do not remove the colon (:) after certain category names. # ----------------------------------------------------- MEP 预制保护层 IfcBuildingElementProxy MEP 预制保护层 中心线 IfcBuildingElementProxy MEP 预制保护层 升 IfcBuildingElementProxy MEP 预制保护层 符号 IfcBuildingElementProxy MEP 预制保护层 降 IfcBuildingElementProxy MEP 预制支架 IfcBuildingElementProxy MEP 预制管网 IfcBuildingElementProxy MEP 预制管网 中心线 IfcBuildingElementProxy MEP 预制管网 内衬 IfcBuildingElementProxy MEP 预制管网 升 IfcBuildingElementProxy MEP 预制管网 符号 IfcBuildingElementProxy MEP 预制管网 降 IfcBuildingElementProxy MEP 预制管网 隔热层 IfcBuildingElementProxy MEP 预制管道 IfcBuildingElementProxy MEP 预制管道 中心线 IfcBuildingElementProxy MEP 预制管道 升 IfcBuildingElementProxy MEP 预制管道 符号 IfcBuildingElementProxy MEP 预制管道 降 IfcBuildingElementProxy MEP 预制管道 隔热层 IfcBuildingElementProxy 专用设备 IfcBuildingElementProxy 专用设备 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 专用设备 低于 IfcBuildingElementProxy 专用设备 散热器 IfcBuildingElementProxy 专用设备 标注 IfcBuildingElementProxy 专用设备 电梯 IfcBuildingElementProxy 专用设备 自动扶梯 IfcBuildingElementProxy 专用设备 高于 IfcBuildingElementProxy 专用设备标记 未导出 临时 未导出 临时结构 IfcBuildingElementProxy 临时结构 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 临时结构标记 未导出 伸缩接头 IfcBuildingElementProxy 伸缩接头 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 伸缩接头标记 未导出 体量 IfcBuildingElementProxy 体量 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 体量 体量内墙 IfcWall 体量 体量分区 IfcBuildingElementProxy 体量 体量外墙 IfcWall 体量 体量天窗 IfcBuildingElementProxy 体量 体量屋顶 IfcRoof 体量 体量楼层 IfcSlab FLOOR 体量 体量洞口 IfcOpening 体量 体量玻璃 IfcBuildingElementProxy 体量 体量着色 IfcBuildingElementProxy 体量 图案填充 IfcBuildingElementProxy 体量 填充图案线 IfcBuildingElementProxy 体量 形式 IfcBuildingElementProxy 体量 网格线 IfcBuildingElementProxy 体量 节点 IfcBuildingElementProxy 停车场 IfcBuildingElementProxy 停车场 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 停车场 Parking Layout IfcBuildingElementProxy 停车场 Reference Line IfcBuildingElementProxy 停车场 Stripe IfcBuildingElementProxy 停车场 停车场布局 IfcBuildingElementProxy 停车场 停车场规划 IfcBuildingElementProxy 停车场 参照线 IfcBuildingElementProxy 停车场 带 IfcBuildingElementProxy 停车场 条纹 IfcBuildingElementProxy 停车场标记 未导出 光栅图像 未导出 分析基础底板 未导出 分析墙 未导出 分析墙标记 未导出 分析支撑 未导出 分析支撑标记 未导出 分析条形基础 未导出 分析条形基础标记 未导出 分析柱 未导出 分析柱标记 未导出 分析梁 未导出 分析梁标记 未导出 分析楼层 未导出 分析楼层标记 未导出 分析楼板基础标记 未导出 分析独立基础 未导出 分析独立基础标记 未导出 剖面 未导出 剪力钉标记 未导出 医疗设备 IfcMedicalDevice 医疗设备 <隐藏线> IfcMedicalDevice 医疗设备标记 未导出 卫浴装置 IfcFlowTerminal 卫浴装置 <隐藏线> IfcFlowTerminal 卫浴装置 taok IfcFlowTerminal 卫浴装置 Water Cooler - Accent Color IfcFlowTerminal 卫浴装置 Water Cooler - Left Lever IfcFlowTerminal 卫浴装置 Water Cooler - Main Fixture IfcFlowTerminal 卫浴装置 Water Cooler - Right Lever IfcFlowTerminal 卫浴装置 Water Cooler Jug IfcFlowTerminal 卫浴装置标记 未导出 参照平面 未导出 喷头 IfcFireSuppressionTerminalType 图框 未导出 图框 <中粗线> 图框 <宽线> 图框 <细线> 在族中导入 IfcBuildingElementProxy 地形 IfcSite 地形 <隐藏线> IfcSite 地形 三角形边缘 IfcSite 地形 主等高线 IfcSite 地形 内部点 IfcSite 地形 次等高线 IfcSite 地形 边界点 IfcSite 场地 IfcSite 场地 0 IfcSite 场地 <隐藏线> IfcSite 场地 BMCD2-02ZTRX30-LEAF IfcSite 场地 BMCD2-02ZTRX30-TREE IfcSite 场地 Logistics IfcSite 场地 Utilities IfcSite 场地 公用设施 IfcSite 场地 内部原点 IfcSite 场地 后勤 IfcSite 场地 实用工具 IfcSite 场地 属性 IfcBuildingElementProxy 场地 布景 IfcSite 场地 带 IfcSite 场地 建筑地坪 IfcSlab 场地 建筑红线 IfcSite 场地 条纹 IfcSite 场地 横向 IfcSite 场地 测量点 IfcSite 场地 项目基点 IfcSite 场地标记 未导出 坡道 IfcRamp 坡道 <隐藏线> IfcRamp 坡道 向上箭头 IfcRamp 坡道 向下箭头 IfcRamp 坡道 坡道超出截面线 IfcRamp 坡道 文字(向上) IfcRamp 坡道 文字(向下) IfcRamp 坡道 未完成的坡道 IfcRamp 坡道 梯边梁 IfcRamp 坡道 超出截面线的梯边梁 IfcRamp 垂直循环 IfcTransportElement 垂直循环 <隐藏线> IfcTransportElement 垂直循环标记 未导出 填充区域 IfcAnnotation 墙 IfcWall 墙 <隐藏线> IfcWall 墙 Wall Sweep - Trim IfcWall 墙 保温层/空气层 [3] IfcWall 墙 公共边 IfcWall 墙 分隔条 IfcOpeningElement 墙 叠层墙 IfcWall 墙 墙饰条 IfcBuildingElementProxy 墙 墙饰条 - 檐口 IfcWall 墙 墙饰条 - 贴面 IfcWall 墙 幕墙网格 IfcWall 墙 截面填充图案 IfcWall 墙 涂膜层 IfcWall 墙 结构 [1] IfcWall 墙 表面填充图案 IfcWall 墙 衬底 [2] IfcWall 墙 非核心层 IfcWall 墙 面层 1 [4] IfcWall 墙 面层 2 [5] IfcWall 墙/内部:1 IfcWall 墙/外部:2 IfcWall 墙/基础墙:3 IfcWall 墙/挡土墙:4 IfcWall 墙标记 未导出 墩帽标记 未导出 多类别标记 未导出 天花板 IfcCovering 天花板 <隐藏线> IfcCovering 天花板 保温层/空气层 [3] IfcCovering 天花板 公共边 IfcCovering 天花板 截面填充图案 IfcCovering 天花板 涂膜层 IfcCovering 天花板 结构 [1] IfcCovering 天花板 表面填充图案 IfcCovering 天花板 衬底 [2] IfcCovering 天花板 面层 1 [4] IfcCovering 天花板 面层 2 [5] IfcCovering 天花板标记 未导出 孔标记 未导出 安全设备 IfcBuildingElementProxy 家具 IfcFurniture 家具 0 IfcFurniture 家具 <隐藏线> IfcFurniture 家具 Chair Material IfcFurniture 家具 Líneas elevadas IfcFurniture 家具 Líneas ocultas IfcFurniture 家具 Overhead Lines IfcFurniture 家具 塑料 IfcFurniture 家具 架空线 IfcFurniture 家具 消隐线 IfcFurniture 家具 象牙白瓷 IfcFurniture 家具 遮光帘 IfcFurniture 家具 隐藏线 IfcFurniture 家具 오버헤드 선 IfcFurniture 家具 은선 IfcFurniture 家具系统 IfcSystemFurnitureElement 家具系统 <隐藏线> IfcSystemFurnitureElement 对齐桩号标签 IfcBuildingElementProxy 对齐桩号标签集 IfcBuildingElementProxy 导入绘图视图.dwg 未导出 导入绘图视图.dwg 0 未导出 导入绘图视图.dwg DEFPOINTS 未导出 导入绘图视图.dwg PUB_DIM 未导出 导入绘图视图.dwg STAIR 未导出 导入绘图视图.dwg SURFACE 未导出 导入绘图视图.dwg WINDOW 未导出 导向轴网 IfcGrid 导线 未导出 导线 回路方向 未导出 导线 导线记号 未导出 尺寸标注 未导出 尺寸标注 自动绘制尺寸标注 屋顶 IfcRoof 屋顶 <隐藏线> IfcRoof 屋顶 保温层/空气层 [3] IfcRoof 屋顶 公共边 IfcRoof 屋顶 内部边缘 IfcRoof 屋顶 封檐板 IfcRoof 屋顶 屋檐底板 IfcRoof 屋顶 幕墙屋顶网格 IfcRoof 屋顶 截面填充图案 IfcRoof 屋顶 檐沟 IfcRoof 屋顶 涂膜层 IfcRoof 屋顶 结构 [1] IfcRoof 屋顶 表面填充图案 IfcRoof 屋顶 衬底 [2] IfcRoof 屋顶 面层 1 [4] IfcRoof 屋顶 面层 2 [5] IfcRoof 屋顶标记 未导出 属性标记 未导出 已拆除 未导出 常规模型 IfcBuildingElementProxy 常规模型 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 常规模型 Car Exterior IfcBuildingElementProxy 常规模型 Door Projection IfcBuildingElementProxy 常规模型 IfcOpeningElements IfcOpeningElement 常规模型 Toilet Seat IfcBuildingElementProxy 常规模型 Toliet Back IfcBuildingElementProxy 常规模型 Trim Projection IfcBuildingElementProxy 常规模型 五金器具 IfcBuildingElementProxy 常规模型 框架/竖梃剪切 IfcBuildingElementProxy 常规模型 框架/竖梃投影 IfcBuildingElementProxy 常规模型 玻璃剪切 IfcBuildingElementProxy 常规模型 玻璃投影 IfcBuildingElementProxy 常规模型 硬件 IfcBuildingElementProxy 常规模型标记 未导出 常规注释 未导出 幕墙嵌板 IfcCurtainWall 幕墙嵌板 <隐藏线> IfcCurtainWall 幕墙嵌板 Glass IfcCurtainWall 幕墙嵌板 嵌板材质 1 IfcCurtainWall 幕墙嵌板 玻璃 IfcCurtainWall 幕墙嵌板标记 未导出 幕墙竖梃 IfcCurtainWall 幕墙竖梃 <隐藏线> IfcCurtainWall 幕墙竖梃标记 未导出 幕墙系统 IfcCurtainWall 幕墙系统 <隐藏线> IfcCurtainWall 幕墙系统 幕墙系统网格 IfcCurtainWall 平面区域 未导出 建筑红线线段标记 未导出 房间 IfcSpace 房间 内部填充 IfcSpace 房间 参照 IfcSpace 房间 颜色填充 IfcSpace 房间多段线 未导出 房间标记 未导出 护理呼叫设备 IfcSwitchingDeviceType 振动管理 IfcBuildingElementProxy 振动管理 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 振动管理 振动阻尼器 IfcBuildingElementProxy 振动管理 隔振器 IfcBuildingElementProxy 振动阻尼器标记 未导出 支座 IfcBuildingElementProxy 支座 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 支座标记 未导出 数据设备 IfcElectricApplianceType 文字注释 IfcAnnotation 新 未导出 明细表图形 未导出 暖通空调分区 IfcZone 暖通空调分区 内部填充 IfcZone 暖通空调分区 参照线 IfcZone 暖通空调分区 边界 IfcZone 暖通空调分区 颜色填充 IfcZone 机械设备 IfcBuildingElementProxy 机械设备 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 机械设备集标记 未导出 机械设备集边界线 未导出 机电设备标记 未导出 板标记 未导出 柱 IfcColumn 柱 <隐藏线> IfcColumn 标识 IfcBuildingElementProxy 标识 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 标识标记 未导出 标高 IfcBuildingStorey 栏杆扶手 IfcRailing 栏杆扶手 <隐藏线> IfcRailing 栏杆扶手 <高于> 扶手 IfcRailing 栏杆扶手 <高于> 栏杆扶手截面线 IfcRailing 栏杆扶手 <高于> 顶部扶栏 IfcRailing 栏杆扶手 扶手 IfcRailing 栏杆扶手 扶栏 IfcRailing 栏杆扶手 支座 IfcRailing 栏杆扶手 栏杆 IfcRailing 栏杆扶手 终端 IfcRailing 栏杆扶手 顶部扶栏 IfcRailing 栏杆扶手标记 未导出 桥台 IfcSlab 桥台 <隐藏线> IfcSlab 桥台 桥台基础 IfcSlab 桥台 桥台墙 IfcSlab 桥台 桥台桩 IfcSlab 桥台 桥头搭板 IfcSlab 桥台基础标记 未导出 桥台墙标记 未导出 桥台标记 未导出 桥台桩标记 未导出 桥墩 IfcColumn IfcColumn 桥墩 <隐藏线> IfcColumn 桥墩 墩帽 IfcColumn 桥墩 桥墩基础 IfcColumn 桥墩 桥墩塔 IfcColumn 桥墩 桥墩墙 IfcColumn 桥墩 桥墩柱 IfcColumn 桥墩 桥墩桩 IfcColumn 桥墩基础标记 未导出 桥墩塔标记 未导出 桥墩墙标记 未导出 桥墩柱标记 未导出 桥墩标记 未导出 桥墩桩标记 未导出 桥头搭板标记 未导出 桥架 IfcBuildingElementProxy 桥架 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 桥架 交叉支撑 IfcBuildingElementProxy 桥架 大梁 IfcBuildingElementProxy 桥架 拱 IfcBuildingElementProxy 桥架 桁架 IfcBuildingElementProxy 桥架 隔膜 IfcBuildingElementProxy 桥架标记 未导出 桥梁缆索 IfcBuildingElementProxy 桥梁缆索标记 未导出 桥面 IfcSlab 桥面 <隐藏线> IfcSlab 桥面标记 未导出 植物 IfcBuildingElementProxy 植物 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 植物标记 未导出 楼板 IfcSlab 楼板 <隐藏线> IfcSlab 楼板 保温层/空气层 [3] IfcSlab 楼板 公共边 IfcSlab 楼板 内部边缘 IfcSlab 楼板 截面填充图案 IfcSlab 楼板 楼板边缘 IfcBuildingElementProxy 楼板 涂膜层 IfcSlab 楼板 结构 [1] IfcSlab 楼板 表面填充图案 IfcSlab 楼板 衬底 [2] IfcSlab 楼板 面层 1 [4] IfcSlab 楼板 面层 2 [5] IfcSlab 楼梯 IfcStair 楼梯 <隐藏线> IfcStair 楼梯 <高于> 剪切标记 IfcStair 楼梯 <高于> 支撑 IfcStair 楼梯 <高于> 楼梯前缘线 IfcStair 楼梯 <高于> 踢面线 IfcStair 楼梯 <高于> 轮廓 IfcStair 楼梯 剪切标记 IfcStair 楼梯 支撑 IfcStair 楼梯 未完成的楼梯 IfcStair 楼梯 楼梯前缘线 IfcStair 楼梯 踢面/踏板 IfcStair 楼梯 踢面线 IfcStair 楼梯 轮廓 IfcStair 楼梯平台标记 未导出 楼梯支撑标记 未导出 楼梯标记 未导出 楼梯梯段标记 未导出 楼梯路径 未导出 楼梯路径 <高于> 向上箭头 楼梯路径 向上箭头 楼梯路径 向下箭头 楼梯路径 文字(向上) 楼梯路径 文字(向下) 楼梯踏板/踢面数 未导出 橱柜 IfcFurniture 橱柜 <隐藏线> IfcFurniture 橱柜 AEL_Armarios IfcFurniture 橱柜 AEL_Armarios holgura IfcFurniture 橱柜 AEL_Cocinas IfcFurniture 橱柜 Cabinet - Panel IfcFurniture 橱柜 Plan Rep - Below IfcFurniture 橱柜 台面 IfcFurniture 橱柜 平面表示 - 低于 IfcFurniture 橱柜 平面表示 - 高于 IfcFurniture 橱柜 橱柜 IfcFurniture 橱柜 水槽洞口 IfcFurniture 橱柜 玻璃 IfcFurniture 橱柜 立面打开方向 IfcFurniture 橱柜标记 未导出 消防 IfcFireSuppressionTerminalType 消防 <隐藏线> IfcFireSuppressionTerminalType 消防标记 未导出 火警设备 IfcAlarmType 灯具 IfcBuildingElementProxy 点云 未导出 焊接标记 未导出 照明设备 IfcLightFixtureType 照明设备 <隐藏线> IfcLightFixtureType 照明设备 光源 IfcLightFixtureType 照明设备 外部 IfcLightFixtureType 照明设备标记 未导出 环境 IfcBuildingElementProxy 环境 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 环境 AEL_Aparcamiento IfcBuildingElementProxy 环境 AEL_Aparcamiento ocultas IfcBuildingElementProxy 环境 人员 IfcBuildingElementProxy 现有 未导出 电气装置 IfcBuildingElementProxy 电气装置 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 电气装置标记 未导出 电气设备 IfcBuildingElementProxy 电气设备 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 电气设备标记 未导出 电缆桥架 IFCCableCarrierSegment CABLETRAYSEGMENT 电缆桥架 中心线 IFCCableCarrierSegment 电缆桥架 升 IFCCableCarrierSegment 电缆桥架 降 IFCCableCarrierSegment 电缆桥架配件 IFCCableCarrierFittingType 电缆桥架配件 中心线 IFCCableCarrierFittingType 电话设备 IfcElectricApplianceType TELEPHONE 硬结构 IfcBuildingElementProxy 硬结构 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 硬结构标记 未导出 空间 IfcSpace 空间 内墙 IfcSpace 空间 参照 IfcSpace 空间 颜色填充 IfcSpace 窗 IfcWindow 窗 <隐藏线> IfcWindow 窗 Elevation Swing IfcWindow 窗 Moulding IfcWindow 窗 Plan Swing IfcWindow 窗 Trim IfcWindow 窗 修饰 IfcWindow 窗 平面开门方向 IfcWindow 窗 平面打开方向 IfcWindow 窗 成型件 IfcWindow 窗 框架/竖梃 IfcWindow 窗 洞口 IfcWindow 窗 浇筑 IfcWindow 窗 玻璃 IfcWindow 窗 窗台/盖板 IfcWindow 窗 立面开门方向 IfcWindow 窗 立面打开方向 IfcWindow 窗 贴面 IfcWindow 窗 贴面内部材质 IfcWindow 窗 高窗 IfcWindow 窗标记 未导出 立面 未导出 竖井洞口 未导出 竖井洞口 <隐藏线> 未导出 等高线标签 未导出 管件 IfcPipeFitting 管件 中心线 IfcPipeFitting 管道 IfcPipeSegment 管道 中心线 IfcPipeSegment 管道 升 IfcPipeSegment 管道 水力分级符号 IfcPipeSegment 管道 降 IfcPipeSegment 管道占位符 IfcPipeSegment 管道附件 IfcValveType 管道隔热层 IfcCovering INSULATION 约束 未导出 线 IfcAnnotation 线 <中心线> IfcAnnotation 线 <中粗线> IfcAnnotation 线 <云线批注> IfcAnnotation 线 <宽线> IfcAnnotation 线 <已拆除> IfcAnnotation 线 <房间分隔> IfcAnnotation 线 <旋转轴> IfcAnnotation 线 <架空线> IfcAnnotation 线 <楼梯/坡道草图: 平台中心> 线 <楼梯/坡道草图: 梯段> 线 <楼梯/坡道草图: 踢面> 线 <楼梯/坡道草图: 边界> 线 <空间分隔> IfcAnnotation 线 <线> IfcAnnotation 线 <细线> IfcAnnotation 线 <草图> IfcAnnotation 线 <行进路线> IfcAnnotation 线 <超出> IfcAnnotation 线 <钢筋网外围> IfcAnnotation 线 <钢筋网片> IfcAnnotation 线 <隐藏> IfcAnnotation 线 <隐藏线> IfcAnnotation 线 <隔热层线> IfcAnnotation 线 <面积边界> IfcAnnotation 线 不可见线-1号 IfcAnnotation 线 灰线_5 IfcAnnotation 线 粗线-4号 IfcAnnotation 线 粗线-5号 IfcAnnotation 线 粗线-6号 IfcAnnotation 线 细线-1号 IfcAnnotation 线 细线-2号 IfcAnnotation 线 细线-3号 IfcAnnotation 线 虚线-1号 IfcAnnotation 线 虚线-3号 IfcAnnotation 线 踏板线 IfcAnnotation 线 轴线 IfcAnnotation 线 轴线_粗 IfcAnnotation 线 辅助 IfcAnnotation 线 防水 IfcAnnotation 线管 IFCCableCarrierSegment CONDUITSEGMENT 线管 中心线 IFCCableCarrierSegment 线管 升 IFCCableCarrierSegment 线管 降 IFCCableCarrierSegment 线管配件 IFCCableCarrierFitting 线管配件 中心线 IFCCableCarrierFitting 组成部分 IfcBuildingElementPart 组成部分 <隐藏线> IfcBuildingElementPart 结构加强板 IfcPlate 结构加强板 <隐藏线> IfcPlate 结构加强板标记 未导出 结构区域钢筋 IfcReinforcingBar 结构区域钢筋 边界 IfcReinforcingBar 结构基础 IfcSlab BASESLAB 结构基础 <隐藏线> IfcSlab 结构基础标记 未导出 结构柱 IfcColumn 结构柱 <隐藏线> IfcColumn 结构柱 Hidden Faces IfcColumn 结构柱 刚性链接 IfcColumn 结构柱 定位线 IfcColumn 结构柱 棍状符号 IfcColumn 结构柱 粘贴符号 IfcColumn 结构柱 隐藏面 IfcColumn 结构柱标记 未导出 结构桁架 IfcAssembly TRUSS 结构桁架 棍状符号 IfcAssembly 结构桁架标记 未导出 结构框架 IfcBuildingElementProxy 结构框架 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 结构框架 Hidden Faces IfcBuildingElementProxy 结构框架 Stick Symbols IfcBuildingElementProxy 结构框架 其他 IfcBuildingElementProxy 结构框架 刚性链接 IfcBuildingElementProxy 结构框架 加强支撑 IfcBuildingElementProxy 结构框架 单线示意符号 IfcBuildingElementProxy 结构框架 大梁 IfcBuildingElementProxy 结构框架 定位线 IfcBuildingElementProxy 结构框架 弦 IfcBuildingElementProxy 结构框架 托梁 IfcBuildingElementProxy 结构框架 棍状符号 IfcBuildingElementProxy 结构框架 檩条 IfcBuildingElementProxy 结构框架 水平支撑 IfcBuildingElementProxy 结构框架 竖向支撑 IfcBuildingElementProxy 结构框架 粘贴符号 IfcBuildingElementProxy 结构框架 腹杆 IfcBuildingElementProxy 结构框架 隐藏面 IfcBuildingElementProxy 结构框架标记 未导出 结构梁系统 IfcAssembly BEAMSYSTEM 结构腱 IfcBuildingElementProxy 结构腱 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 结构腱标记 未导出 结构路径钢筋 IfcReinforcingBar 结构路径钢筋 边界 IfcReinforcingBar 结构连接 未导出 结构连接 <隐藏线> 未导出 结构连接 修改器 未导出 结构连接 其他 未导出 结构连接 剪力钉 未导出 结构连接 参照 未导出 结构连接 孔 未导出 结构连接 平板 未导出 结构连接 焊缝 未导出 结构连接 符号 未导出 结构连接 螺栓 未导出 结构连接 轮廓 未导出 结构连接 锚固件 未导出 结构钢筋 IfcReinforcingMesh 结构钢筋 <隐藏线> IfcReinforcingMesh 结构钢筋接头 IfcMechanicalFastener 结构钢筋接头 <隐藏线> IfcMechanicalFastener 结构钢筋网 IfcReinforcementMesh 结构钢筋网 边界 IfcReinforcementMesh 结构钢筋网 钢筋网 IfcReinforcementMesh 结构钢筋网区域 IfcGroup 结构钢筋网区域 边界 IfcGroup 范围框 未导出 螺栓标记 未导出 行进路径标记 IfcAnnotation 规则幕墙系统 IfcCurtainWall 视听设备 IfcAudioVisualAppliance 视听设备 <隐藏线> IfcAudioVisualAppliance 视听设备标记 未导出 视图标题 未导出 详图索引 未导出 详图项目 IfcAnnotation 详图项目 0 IfcAnnotation 详图项目 <隐藏线> IfcAnnotation 详图项目 AEL_Líneas finas cotas redondeadas IfcAnnotation 详图项目 AEL_Símbolos de comprobación - cumple IfcAnnotation 详图项目 AEL_Símbolos de comprobación - no cumple IfcAnnotation 详图项目 AXIS_DOTE IfcAnnotation 详图项目 C18 IfcAnnotation 详图项目 GLASS IfcAnnotation 详图项目 H18 IfcAnnotation 详图项目 Heavy Lines IfcAnnotation 详图项目 L18 IfcAnnotation 详图项目 L25 IfcAnnotation 详图项目 Light Lines IfcAnnotation 详图项目 LINE IfcAnnotation 详图项目 Medium Lines IfcAnnotation 详图项目 WALL IfcAnnotation 详图项目 WZ IfcAnnotation 详图项目 中粗线 IfcAnnotation 详图项目 埋件 IfcAnnotation 详图项目 材质轮廓 IfcAnnotation 详图项目 轻磅线 IfcAnnotation 详图项目 重磅线 IfcAnnotation 详图项目 防水透气膜 IfcAnnotation 详图项目 隐藏 IfcAnnotation 路线 IfcBuildingElementProxy 路线标记 IfcBuildingElementProxy 轮廓标记 未导出 软管 IfcPipeSegment FLEXIBLESEGMENT 软管 中心线 IfcPipeSegment 软管 填充图案 IfcPipeSegment 软风管 IfcDuctSegment FLEXIBLESEGMENT 软风管 中心线 IfcDuctSegment 软风管 填充图案 IfcDuctSegment 轴网 IfcGrid 通讯设备 IfcBuildingElementProxy 道路 IfcBuildingElementProxy 道路 <隐藏线> IfcBuildingElementProxy 道路标记 Not Exported 部件 IfcElementAssembly 配电盘明细表图形 未导出 锚固件标记 未导出 门 IfcDoor 门 <隐藏线> IfcDoor 门 AEL_Huecos ascensores IfcDoor 门 AEL_Volumen reservado IfcDoor 门 Architrave IfcDoor 门 Elevation Swing IfcDoor 门 Ironmongery IfcDoor 门 Moulding/Architrave IfcDoor 门 Plan Swing IfcDoor 门 Structural Opening IfcDoor 门 五金件 IfcDoor 门 五金器具 IfcDoor 门 嵌板 IfcDoor 门 平面开门方向 IfcDoor 门 平面打开方向 IfcDoor 门 成型件/楣梁 IfcDoor 门 框架/竖梃 IfcDoor 门 楣梁 IfcDoor 门 洞口 IfcDoor 门 浇筑/楣梁 IfcDoor 门 玻璃 IfcDoor 门 立面开门方向 IfcDoor 门 立面打开方向 IfcDoor 门 结构洞口 IfcDoor 门标记 未导出 隔振器标记 未导出 面多段线 未导出 面积 IfcSpatialZone 面积 内部填充 IfcSpatialZone 面积 参照 IfcSpatialZone 面积 颜色填充 IfcSpatialZone 面积标记 未导出 颜色填充图例 未导出 风口 IfcAirTerminal 风管 IfcDuctSegment 风管 中心线 IfcDuctSegment 风管 升 IfcDuctSegment 风管 降 IfcDuctSegment 风管内衬 IfcCovering WRAPPING 风管占位符 IfcDuctSegment 风管管件 IfcDuctFitting 风管管件 中心线 IfcDuctFitting 风管附件 IfcBuildingElementProxy 风管隔热层 IfcCovering INSULATION 餐饮服务设备 IfcElectricApplianceType 餐饮服务设备 <隐藏线> IfcElectricApplianceType 餐饮服务设备标记 未导出 高程点 未导出 高程点坐标 未导出 高程点坡度 未导出

D.1.2  针对一个类型统一配置，宜采用特殊类型参数的方式进行IFC类型映射的配置，该类型参数名为“IfcExportAs”，配置步骤如下：

1 通过项目参数的形式添加类型参数，如图D.1.2-1所示；

图D.1.2-1 添加项目参数-类型参数

2 或者通过编辑族的方式添加类型参数，如图D.1.2-2所示；

图D.1.2-2 添加族参数-类型参数

3 填写类型参数，如图D.1.2-3所示；

图D.1.2-3 填写类型参数IfcExportAs

4 所填写的类型参数需满足深圳市《建筑信息模型数据存储标准》SJG114 的有关规定，且IFC类型不应是抽象类型。

D.1.3  针对一个实例单一配置，宜采用特殊实例参数的方式进行IFC类型映射的配置，该实例参数名为“IfcExportAs”，配置步骤如下：

1 通过共享参数的形式添加实例参数，如图D.1.3-1所示；

图D.1.3-1 添加项目参数-实例参数

2 或者通过编辑族的方式添加实例参数，如图D.1.3-2所示；

图D.1.3-2 添加族参数-实例参数

3 填写实例参数，如图C.1.3-3所示；

图D.1.3-3 填写实例参数IfcExportAs

4 所填写的实例参数需满足深圳市《建筑信息模型数据存储标准》的有关规定，且IFC类型不应是抽象类型。

### D.2  其他IFC导出配置

D.2.1  IFC导出配置中的版本信息宜设置为“IFC4 Reference View”，在Revit系统中，如图D.2.1所示。

图D.2.1 设置IFC导出配置-版本

D.2.2  IFC导出配置中的空间边界宜设置为“2nd Level”，可设置为“1st Level”，如图C.2.2所示。

图D.2.2 设置IFC导出配置-空间边界

D.2.3  IFC导出配置中可设置导出用户自定义的属性集，如图D.2.3所示。

图D.2.3 设置IFC导出配置-用户自定义的属性集