附件：

深圳市2013年第一批建设工程新技术认证项目一览表

| 序号 | 新技术名称 | 技术要点 | 适用范围 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改性膨胀珍珠岩保温复合板（无机IGD型材） | 改性膨胀珍珠岩保温复合板采用膨胀珍珠岩作为保温材料，配以改性无机粘合剂、纳米材料等，通过特殊生产工艺压制成型，并经养护制成。该保温复合板具有抗压抗折强度较高、保温性较好、抗风压值较强、A1级不燃、耐候性好等特点。 | 该产品适用于外墙保温隔热工程。 | 深圳市嘉达高科产业发展有限公司 深圳市嘉达节能环保科技有限公司 |
| 2 | 常温固化高锌粉含量钢结构防腐涂料（涂镀锌） | 常温固化高锌粉含量钢结构防腐涂料（涂镀锌）是以经过有机-无机复合改性的环氧树脂与高纯度锌粉混合制成。该产品涂膜中锌粉含量高、对内部金属的保护性好、耐盐雾性强、防腐性好等特点。 | 该产品适用于建筑、桥梁、电力、海洋等钢结构工程。 | 深圳市嘉达高科产业发展有限公司 深圳市嘉达节能环保科技有限公司 |
| 3 | 仿石材水性多彩涂料（液体石材） | 仿石材水性多彩涂料（液体石材）采用无机硅酸盐类和纤维素醚类亲水性胶体为保护胶体，经特殊的生产工艺，包裹高分子聚合物乳液和颜料、填料混合物，形成独立的聚合物仿石材色彩颗粒，并稳定地存在于分散液里制成。该涂料具有储存稳定性好、水性环保、对环境无污染、施工简单、安全、性价比高等特点。 | 该产品适用于建筑内、外墙表面装饰工程。 | 深圳市嘉达高科产业发展有限公司 深圳市嘉达节能环保科技有限公司 |
| 4 | 高层建筑主体结构高空钢梁组拼、整体滑移安装施工技术 | 高层建筑主体结构高空钢梁组拼、整体滑移安装施工技术是将整条钢梁进行科学、合理分段制作、转运到楼层内，利用手动葫芦将整条钢梁安全平稳地吊装完成，采用手动机具进行栓焊连接、并将整条钢梁通过楼层钢轨平台滑移到起吊位置的一种钢结构施工技术。 | 该技术适用于用于场地不允许大型机械进行钢结构吊装，主体结构已完的楼层内外大跨超重钢结构吊装。 | 深圳市建工集团股份有限公司 |
| 5 | 钢管楞梁模板施工技术 | 钢管楞梁模板施工技术是通过设计专用钢管楞梁接长件及连接件，将钢管吊挂在模板上，完成悬空吊挂安装钢管楞梁的技术。 | 该技术适用于高层房屋建筑不同设计高度下墙柱等竖向混凝土构件模板施工。 | 深圳市建工集团股份有限公司 |
| 6 | 一种剪力墙结构变形缝部位钢大模板施工技术 | 剪力墙结构变形缝部位钢大模板施工技术是一种利用钢模板可组合、拼装的特性，在两块钢模相接槽钢处开螺栓孔进行螺栓内固定的方法，并在钢面板交接处使用环氧树脂封闭钢模面板缝，以保证混凝土浇筑的质量的技术。 | 该技术适用于钢筋混凝土结构中变形缝位置等工作面狭窄，无法进人操作的剪力墙模板安装、加固及拆除的施工部位。 | 深圳市建工集团股份有限公司 |
| 7 | KES冷凝器胶球自动清洗系统 | KES冷凝器胶球自动清洗系统由发球机和收球机两大部分组成，利用流体力学、水力机械、微电脑控制等技术来实现冷凝器换热管内壁最简单有效的物理清洗。具有高效节能、节水，环保无污染的特点。 | 该系统适用于水冷冷水机组新建、改造工程。 | 深圳市开朗科技有限公司 深圳市鹏瑞能源技术有限公司 |
| 8 | 阳光洁士--建筑用轻质陶瓷保温板 | 阳光洁士--建筑用轻质陶瓷保温板是以珍珠岩、瓷石、沸石等尾矿及粉尘为主要材料，以废碳化硅、萤石为发泡剂，采用二次布料工艺与发泡技术，一次烧制成具有装饰和保温隔热功能的板材。该产品具有保温性能稳定，强度高，吸水率低，燃烧性能达到A1级等特点。 | 该产品适用于各类建筑的新建、改建、扩建的外墙保温隔热和外装饰工程 | 深圳市方浩实业有限公司 信阳科美新型材料有限公司 河南省珍珠岩制品工程技术研究中心 |
| 9 | 建筑反射隔热外围护节能系统解决方案 | 建筑反射隔热外围护节能系统解决方案是一种采用新型墙体反射隔热涂料和玻璃隔热涂料解决建筑外围护结构保温隔热的系统解决方案。该系统具有隔热性能优良、施工简单、装饰性好、性价比高等特点。 | 该解决方案适用于建筑的外围护结构。 | 深圳市嘉达高科产业发展有限公司 深圳市嘉达节能环保科技有限公司 |
| 10 | 纤维增强塑料混凝土复合管 | 纤维增强塑料混凝土复合管是一种以特定加工的纤维增强塑料管与在生产钢筋混凝土管的过程中通过采用立式外模振动工艺制成的复合管材。该产品具有耐腐蚀性好、抗渗透能力强、刚度高、耐候性好、节能环保等特点。 | 该产品适用于城市给水、污水排放、工业水处理等工程。 | 深圳市吉凌复合材料科技股份有限公司 |