附件：

深圳市2014年第一批建设工程新技术认证项目一览表

| 序号 | 新技术名称 | 技术要点 | 适用范围 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式导轨混凝土地面施工找平技术 | 该技术采用一种移动式简易角钢导轨标高控制技术，安装一个钢筋支架桥，将角钢的两肢放置在支架上，充分利用三角形的稳定性原理，在角钢的直角上设置滚轴，来回滚动滚轴，以达到混凝土找平的效果。克服了传统“灰饼”控制技术的不足，在保证质量安全的前提下，简化施工工艺流程，降低了成本，加快了施工速度，提高了混凝土表面的平整度控制质量，具有操作简单、质量效果明显、环保节能等特点。 | 该技术适用于市政道路及房屋建筑工程。 | 深圳市建工集团股份有限公司 |
| 2 | 柱箍斜撑法倒锥台柱帽施工技术 | 该技术利用胶合板的可切割性，提前下料并将模板的上下口倒45°角，保证模板组拼缝隙的严密；利用模板的固有刚度，制作柱帽模板时，采用大板压小板结合钢管柱箍，保证柱帽模板的强度，简化斜撑；利用柱箍的刚度大、不易变形的特点，保证模板受力均匀。大大减少了斜支撑钢管等建筑周转材料的使用，减少了人工的耗费；支模后浇筑的混凝土质量良好，整洁美观，在提高了施工效率的同时降低工程施工的成本；有效地避免漏浆，减少了建筑垃圾的排放，有显著的环境效益。 | 该技术适用于钢筋混凝土结构工程。 | 深圳市建工集团股份有限公司 |
| 3 | 应用双面彩钢复合酚醛板制作安装空调风管施工技术 | 该技术以双面彩钢复合酚醛复合板为主材，采用专用制作工具，在施工现场根据酚醛双面彩钢复合风管的特性，方便快捷地对双面彩钢复合酚醛保温板进行裁切、粘接拼接制作成的通风管道，然后通过专用法兰与其他部件、配件组成风管系统。具有优异的防火性能、优良的绝热性能，抗腐蚀、抗老化、隔音性能良好，制作风管一次成型，工作强度小，制作方便快捷，由于自重轻，并采用PVC\铝合金法兰连接，故有效减少了支、吊、托架的型钢量，施工效率高，施工周期短。 | 该技术适用于新建及改建通风空调工程。 | 深圳市建工集团股份有限公司 |