深圳市技术标准

深圳市绿色建筑设计方案审查要点

（征求意见稿）

2013    深圳

目  录

1  总则	1

2  术语	2

3 形式审查	3

4  居住建筑	4

4.1  总平面图	4

I 控制项	4

II 可选项	5

4.2  平面图与立面图	12

I 控制项	12

II 可选项	13

4.3  绿色建筑专篇	16

5  公共建筑	17

5.1  总平面图	17

I 控制项	17

II 可选项	19

5.2  平面图与立面图	23

I 控制项	23

II 可选项	23

5.3  绿色建筑专篇	26

附表1 居住建筑方案设计自查表	xx

附表2 公共建筑方案设计自查表	xx

1  总则

1.0.1为贯彻执行深圳市人民政府第253号令《深圳市绿色建筑促进办法》，推进深圳市绿色建筑的发展，规范与统一深圳市绿色建筑方案设计文件的自查和审查，制定本审查要点。

1.0.2本审查要点适用于深圳市新建居住建筑和公共建筑中的办公建筑、商场建筑和旅馆建筑的方案设计文件的自查与审查，其他建筑的自查与审查可参照执行。

1.0.3 本审查要点的标准依据是深圳市《绿色建筑评价规范》SZJG30和国家《绿色建筑评价标准》GB/T50378。

1.0.4 本审查要点中的控制项必须满足，可选项中不少于总项数的60%应满足。

1.0.5 深圳市绿色建筑方案设计文件的自查工作由工程项目设计单位在方案设计文件编制过程中同步进行，并对自查结果的真实性负责。绿色建筑方案设计自查表（居住建筑）见附表1，绿色建筑方案设计自查表（公共建筑）见附表2。

规划主管部门对绿色建筑方案设计文件的审查，与传统方案设计文件的审查同步进行，主要采用形式审查的方式，必要时，可进行相关内容的抽查。

1.0.6 本审查要点由深圳市住房和建设局和深圳市规划国土资源委员会负责管理，由审查要点编制组负责技术内容的解释。

2  术语

2.0.1 绿色建筑  green building

在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材) 、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

2.0.2 热岛强度   heat island intensity

由于热量聚集而造成的城市气温高于四周郊区气温的现象，称为城市热岛效应。热岛强度是城市内一个区域的气温与郊区气象测点温度的差值，为热岛效应的表征参数。

2.0.3 可再生能源  renewable energy

从自然界获取的、可以再生的非化石能源，包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。

2.0.4 非传统水源  nontraditional water source

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、海水等。

2.0.5风速放大系数  wind speed amplification

建筑物周围离地面高1.5m处的风速与开阔地面同高度风速之比。

2.0.6穿堂风  cross ventilation

在风压作用下，室外空气从建筑物一侧进入，穿过内部，从另一侧流出的自然通风现象。

2.0.7外窗综合外遮阳系数  overall outside shading coefficient of window

各朝向各个外窗的建筑外遮阳系数按照窗口面积的加权平均值。

2.0.8采光系数  daylight factor

在室内给定平面上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。

2.0.9再生水  reclaimed water

污、废水经二级处理和深度处理后回用的水。当二级处理出水满足特定回用要求，并已回用时，二级处理出水也可称为再生水。

3 形式审查

2.0.1　绿色建筑方案设计文件审查应包括以下内容：

1　绿色建筑方案设计的依据性文件

2　绿色建筑方案设计文件

3　绿色建筑方案设计模拟、计算与分析等专项报告

2.0.2　绿色建筑方案设计的依据性文件包括：

1　场地气候特征，包括但不限于场地可利用时段的自然通风主导风向和风速、太阳辐射、雨水强度与频率，以及温湿度等自然气候特征。

2　场地地形地貌，包括但不限于场地地形高程图等。

3　场地地质水文，包括但不限于地质勘测报告，地质水文报告，场地污染源、危险源检测评估报告。

4　场地生态环境，包括但不限于植被、水系、湿地、具有保护价值的树木与建筑等生态环境。

5　场地周边环境，包括但不限于交通与交通设施、配套设施、休闲设施等周边环境。

2.0.3　绿色建筑方案设计文件包括：

1　总平面设计文件，包括总平面图、景观平面图、交通分析图等。

2　建筑平面图和立面图，包括建筑首层平面图、标准层平面图、屋顶平面图和各朝向立面图等。

3　绿色建筑专篇。

2.0.4　绿色建筑方案设计相关模拟、计算与分析等专项报告包括：

1　计算机模拟分析专项报告，包括自然通风模拟分析报告、噪声预测分析报告、热岛强度预测分析报告以及其他必要的模拟分析报告。

2　相关计算书，包括绿化率计算书、外窗可开启面积计算书以及其他必要的计算书。

3　相关分析报告，包括场地污染、危险防治分析报告，水（环境）系统规划分析报告以及其他必要的报告。

4  居住建筑

4.1  总平面图

I 控制项

4.1.1　项目选址符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求。

审查材料：项目场地区位图、地形图以及当地城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件；

审查要点：

1　场地须控制在深圳市基本生态环境控制线以外，并符合《深圳市紫线规划》要求

2　场地内是否有较高生态价值的树木、水塘、水系，如有，是否采取相关保护措施。

4.1.2　场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害有毒物质的危害。

审查材料：项目场地区位图、地形图，场地水文状况分析报告，场地洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害评估报告，场地污染源、危险源检测评估报告，场地污染、危险源应对措施分析报告。

审查要点：

1　用地位于洪水水位之上或有可靠的城市防洪设施，防汛能力达到《防洪标准》GB50201的要求，充分考虑到泥石流、滑坡等自然灾害的应对措施；

2　用地符合《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求；

3　场地周围土壤氡浓度符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的要求，或采取相应的防氡措施。

4　如利用原有工业用地的，需进行土壤化学污染检测和评估，并符合国家相关标准的要求，否则，应提出相应的处理措施。

5　场地周围电磁辐射强度符合《电磁辐射防护规定》GB 8702与《环境电磁波卫生标准》GB 9175的要求。

6　如场地周围存在油库、煤气站、有毒物质车间，选址范围必须符合国家相关的安全规定。

4.1.3　场地内无超标污染物排放。

审查材料：建筑总平面图，环评报告，超标污染物分析及处理报告（如场地存在超标污染物排放的）。

审查要点：

1　饮食店、发电机房、配套商业、厨房、垃圾站等排放的有害气体、粉尘和污废水等须经过净化处理后才能排放或高空排放。

2　空调的排热与排风采取高位排放的措施，并不对行人产生影响。

4.1.4　住区居住建筑间距应以满足日照要求为基础。

审查材料：建筑总平面图，日照模拟分析报告

审查要点：住区中居住建筑相邻关系（相互遮挡）日照标准应符合《住宅建筑设计规范》（GB50368-2005）4.1.1条的相关规定。

4.1.5　无障碍设施设置要求。

审查材料：总平面图

审查要点：场地内及建筑主出入口人行通道采用无障碍设计，且与建筑场地外人行通道无障碍连通。

II 可选项

4.1.6　结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取生态恢复或补偿措施，充分利用表层土。

审查材料：场地地形图，建筑总平面图（标注高程信息），生态恢复措施，土方平衡计算表。

审查要点：

1　根据场地现状地形地貌进行场地设计与建筑布局。

2　住区内土方量实现挖、填平衡。

3　如存在破坏场地内原有的自然水域、湿地和植被，应提出了针对性的生态恢复措施。

4.1.7　充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施。超过10万平方米的场地进行雨水专项规划设计。

审查材料：场地现状地形地貌，景观总平面图，给排水总平面图，场地雨水综合利用方案或雨水专项规划设计（场地大于10万平方米的应提供雨水专项规划设计）

审查要点：

1　下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例不小于30%；
　　2　合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并设置相应的径流污染控制措施；
　　3　硬质铺装地面中透水铺装面积的比例不小于50%。

4　场地大于10万平方米的场地应提供雨水综合利用方案或雨水专项规划设计。

4.1.8　住区内有利朝向的主要房间数量达到总数的75%以上。

审查材料：建筑总平面图，有利朝向房间数量计算表

审查要点：

1　朝向在南偏东45°至南偏西30°范围内住区内的卧室、起居室、书房等主要房间数量不少于住区内主要房间总数的75%。

4.1.9　居住用地人均控制指标符合《深圳市城市规划标准与准则》的要求。

审查材料：总平面图（标明技术经济指标）

审查要点：

1　小区人均用地控制指标：高层不大于15m2，中高层不大于20 m2，多层不大于25 m2，低层不大于37 m2；

2　组团人均用地控制指标：高层不大于11 m2，中高层不大于16 m2，多层不大于20 m2，低层不大于30 m2。

4.1.10　住区绿化覆盖率达到30%以上。

审查材料：建筑总平面图，景观总平面图，立体绿化各层平面图（设计立体绿化的），绿化覆盖率计算书（表）

审查要点：

1　绿化覆盖率的计算方法满足《深圳市建筑设计管理规定》的相关规定。

2　住区的绿化覆盖率不低于30%。

4.1.11　住区内环境噪声要求。

审查材料：噪声等效声级分布总平面图，环境噪声影响以及噪声预测分析报告，噪声模拟分析报告。

审查要点：

1　符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096。

2　符合《深圳市环境噪声标准适用区划分》的规定。位于《深圳市环境噪声标准适用区划分》3类、4类标准适用区域的住区，不少于70%住户的卧室、起居室可开启外窗处室外的等效声级白天不大于60dB（A），夜间不大于50 dB（A）；位于2类标准适用区域的住区，不少于70%住户的卧室、起居室可开启外窗处室外的等效声级白天不大于55dB（A），夜间不大于45 dB（A）。

4.1.12　住区的建筑规划布局应进行自然通风定量分析设计。住区风环境有利于过渡季、夏季的自然通风及冬季室外行走舒适。

审查材料：总平面图，住区风环境模拟预测分析报告

审查要点：

1　建筑布局不宜形成封闭式的围合空间，在群体空间布局上可采取相对夏季主导风向的前后错列式、斜列式、前短后长式、前低后高式、前疏后密式、结合地形特点的自由式等排列方式以疏导通风气流。

2　山地、湖滨与滨海住区的自然通风设计除考虑主导风向外，还应为山地的山阴风、顺坡风，谷地的山谷风，湖岸与海岸边的水陆风，林地周围的林源风等季节与昼夜的风向变化提供通道。

3　确定建筑物的相对位置时，应使建筑物处于周围建筑物的气流旋涡区之外。

4　宜设计底层架空或空中花园，改善周边建筑的自然通风状况。

5　板楼前后宜有2Pa以上的气压差，塔楼前后宜有3Pa以上的气压差。

6　冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区域距地面1.5m高处风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2。
　　7　过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区；或50%以上建筑的可开启外窗表面的风压差大于0.5Pa。

4.1.13　住区规划设计缓解城市热岛效应。

审查材料：建筑总平面图（标明技术经济指标），景观总平面图，热岛模拟预测分析报告

审查要点：

1　热岛模拟计算证明住区室外日平均热岛强度不大于1.5℃。

2　或同时满足以下任三项即为满足要求：

1）住区绿化率不小于35%；

2）住区中不少于50%的硬质地面有遮荫；

3）无遮荫的地面停车率不超过10％；

4）不少于50%的可绿化屋面实施绿化或不少于75%的屋面为浅色饰面（坡屋顶太阳辐射吸收率小于0.7，平屋顶太阳能辐射吸收率小于0.5）；

5）建筑外墙浅色饰面，墙面太阳辐射吸收率小于0.6。

4.1.14　公共服务设施要求。

审查材料：建筑总平面图，住区周边相关城市设施现状及协调互补分析报告

审查要点：

1　住区公共服务设施按规划配建；

2　与周边相关城市设施协调互补，并合理集中设置；

3　住区及周边服务半径内可共享的设施在五类以上。

4.1.15　场地与公共交通设施具有便捷的联系。

审查材料：总平面图，项目所在地周边城市公共交通站点分布图

审查要点：

1　场地主要出入口开向城市主要交通道路，并为公共交通站点预留位置，或到达轨道交通站的步行距离不超过800m。
　　2　有便捷的人行通道联系城市公共交通站点。

4.1.16　住区内道路交通方式。

审查材料：总平面图

审查要点：

1　住区内宜采用层级式的人车分流方式，在小区一级采用人车混行方式，在组团一级应采用人车分流方式。

2　住区应设安全、舒适的自行车道。自行车道宜与机动车道分离且自行车道与机动车道之间宜设置绿化等隔离带。自行车道可与人行道并建且人行道应设置在自行车道外侧，当道路狭窄时，可在道路中以标线标识。

4.1.17　合理设置停车场所。

审查材料：总平面图

审查要点：
　　1　应设置自行车停车场（库），位置合理、方便出入，且有遮阳防雨和安全防盗措施，停车位不少于3辆/10户，住户停车距离不大于100m。
　　2　合理设置机动车停车设施：
　　　1)　采用机械式停车库或地下停车库或停车楼等方式节约集约用地；
　　　2)　合理设计地面停车位，停车不挤占行人活动空间。

3　住区内机动车停车泊位配置符合《深圳市城市规划标准与准则》相关规定。

4.1.18　提供便利的公共服务。

审查材料：总平面图

审查要点：满足下列要求中至少4项：
　　　1)　场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m；
　　　2)　场地出入口到达小学的步行距离不超过500m；
　　　3)　场地出入口到达商业服务设施的步行距离不超过500m；
　　　4)　相关设施集中设置并向周边居民开放；
　　　5)　场地1000m范围内设有5种以上的公共服务设施。

注：如果参评项目为建筑单体，则“场地出入口”用“建筑主要出入口”替代。

4.1.19　居住空间开窗具有良好的视野，且避免户间居住空间的视线干扰。

审查材料：建筑总平面图，视线分析图

审查要点：

1　避免前后左右不同住户之间的居住空间的视线干扰。

2　两栋居住建筑视觉卫生距离满足《深圳市城市规划标准与准则》的要求。

4.1.20　住区非机动车道路、地面停车场等硬质铺地采用透水地面，并利用园林绿化提供遮阳。

审查材料：景观总平面图，场地铺装图，透水地面比计算报告

审查要点：透水地面面积占室外地面总面积的比例不小于45%。

注：透水地面包括自然裸露地面、公共绿地、绿化地面和镂空面积大于等于40%的镂空铺地（如植草砖）以及具有高透水性能（采用透水地面砖，并设有不小于600mm厚的蓄水层）的硬质地面。

4.1.21　住区内设置可遮荫避雨的步行连廊。

审查材料：景观总平面图

审查要点：连廊设计应综合考虑遮荫、避雨与休憩功能，避免因追求美观而设置透明的玻璃顶。其总长度不少于住区人行道总长度的10％。

4.1.22　住区生活垃圾分类收集。

审查材料：建筑总平面图

审查要点：

1　住区内每栋建筑或组团设置专门的垃圾分类收集区域与设施。

2　住区内设置了专门的垃圾转运构筑物与配套设备。

3　垃圾分类收集区域和垃圾转运构筑物设置于住区下风侧。

4.1.23　住区立体空间开发与综合利用。

审查材料：建筑总平面图，地下空间平面图

审查要点：至少符合以下一项要求：

1　地下空间与相邻地块地下空间相连通或整体开发利用。

2　地段狭小且紧邻拥挤街道的建筑底层架空。

4.2  平面图与立面图

I 控制项

4.2.1　住房应充分利用外部环境提供的日照条件，每套住房至少应有一个居住空间能够获得冬季日照。

审查材料：居住建筑日照模拟分析报告

审查要点：每套住房至少应有一个居住空间（卧室、起居室（厅））能够获得冬季日照，日照时数大于0。

4.2.2　居住建筑的卧室、起居室（厅）、书房、厨房等房间的天然采光规定。

审查材料：各层平面图，户型设计图，室内采光模拟分析报告

审查要点：

1　居住建筑的卧室、起居室（厅）、书房、厨房等房间应设置外窗。

2　房间的采光系数不低于现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定。

3　当1套住宅设有2个及2个以上卫生间时，至少有1个卫生间设有外窗。

4.2.3　居住空间的自然通风规定。

审查材料：各层平面图，立面图，居住空间外窗（包括阳台门）可开启面积计算书

审查要点：居住空间外窗（包括阳台门）的可开启面积不应小于外窗（包括阳台门）所在房间地面面积的10％或者达到外门窗面积的45%以上。

4.2.4　建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。

审查材料：建筑立面图，建筑效果图

审查要点：

1　不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等不作为建筑物构成要素在建筑中使用。

2　屋顶等处不设立单纯为追求标志性效果的塔、球、曲面等异型构件。

II 可选项

4.2.5　居住建筑公共空间的设置。

审查材料：架空层建筑平面图、建筑立面图

审查要点：至少满足以下1项要求：

1　居住建筑首层设置成架空层。架空部分除入口、门厅、防噪隔声设施等必要的配套设施及构件外，设置为绿化、居民健身及活动等开放空间。

2　10层以上的居住建筑，设置住户共享的空中花园。

4.2.6　居住建筑屋面绿化的设置。

审查材料：建筑屋顶平面图、屋顶景观平面图

审查要点：设置屋面绿化，且屋面绿化面积不少于可绿化屋面面积的70%。

4.2.7　居住建筑外窗外遮阳装置的设置。

审查材料：建筑立面图，综合外遮阳系数计算书

审查要点：设置了建筑外遮阳装置，且建筑的综合外遮阳系数不大于0.6。

4.2.8　合理设置可调节外遮阳。

审查材料：建筑立面图，综合外遮阳系数计算书

审查要点：

1　评判是否设置了建筑可调节外遮阳装置。

2　建筑的综合外遮阳系数不大于0.6。

4.2.9　所有户型均设置阳台。

审查材料：各层平面图和典型户型平面图

审查要点：所有户型均设置阳台。

4.2.10　居住建筑户型可形成穿堂风并具有良好的自然通风效果。

审查材料：建筑典型户型自然通风模拟分析图

审查要点：

1　住区内不少于75%的户型可形成穿堂风。

2　在过渡季典型工况下，90%及以上的主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h。

4.2.11　住户的厨房和卫生间的有利设置位置。

审查材料：建筑总平面图，各层平面图、户型设计图

审查要点：住区内不少于70％住户的厨房和卫生间设置于建筑单元（或户型）的北侧和西北侧，或开窗方向为北向或西北向。

4.2.12　地下空间及公共空间的天然采光要求。

审查材料：地下空间天然采光模拟分析图，各层公共空间（不含地下空间）天然采光模拟分析图

审查要点：

1　地下空间设置天然采光井或光导管等采光设施，不少于5%的地下一层空间采光系数不低于0.5%。

1　居住建筑内不少于75%的公共空间（不含地下空间）采光系数不低于0.5%。

4.2.13　建筑平面布局和空间功能安排合理，减少排水噪声，减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响。

审查材料：建筑平面图

审查要点：

1　建筑平面布局合理，没有明显的噪声干扰问题；
　　2　采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施。

4.3  绿色建筑专篇

4.3.1　居住建筑方案设计文件应设置绿色建筑专篇。

审查材料：绿色建筑专篇

审查要点：绿色建筑专篇内容至少应包括：

1　项目基本信息

2　绿色建筑目标的合理确定。

3　实现绿色建筑目标的适宜绿色建筑技术措施。

4　绿色建筑的增量投资估算及其效益分析。

5　绿色建筑预评估分析结论。

4.3.2　项目的基本信息。

审查材料：绿色建筑专篇

审查要点：绿色建筑专篇项目的基本信息内容至少应包括：应包括项目的基本信息，比如项目名称、建设地址、用地面积、总建筑面积、地下建筑面积、容积率、绿化覆盖率、建筑密度、建筑高度、建筑类型等基本信息。

4.3.3　绿色建筑目标的合理确定。

审查材料：确定绿色建筑目标的依据性文件

审查要点：绿色建筑目标的合理确定应包括以下几个方面：

1　是否符合或不低于项目规划设计任务书的要求。

2　是否符合或不低于项目所在区域的政府对项目的相关规定。

3　投资估算和效益分析。

4.3.4　适宜的绿色建筑技术措施。

审查材料：绿色建筑专篇中的绿色建筑技术措施说明

审查要点：适宜的绿色建筑技术措施说明应包括以下几个方面：

1　节地与室外环境设计说明。

2　节能与可再生能源利用设计说明。

3　节水与水资源利用设计说明。

4　节材与材料资源利用设计说明。

5　室内环境设计控制设计说明。

4.3.5　绿色建筑的增量投资估算及其效益分析。

审查材料：绿色建筑的增量投资估算及其效益分析报告

审查要点：绿色建筑的增量投资估算及其效益分析报告至少应包括以下几个方面：

1　绿色建筑中节地与室外环境设计的增量投资估算及其效益分析。

2　节能与可再生能源利用的增量投资估算及其效益分析。

3　节水与水资源利用设计的增量投资估算及其效益分析。

4　节材与材料资源利用设计的增量投资估算及其效益分析。

5　室内环境设计控制设计的增量投资估算及其效益分析。

4.3.6　项目绿色设计预评估。

审查材料：项目绿色设计预评估表

审查要点：审查绿色建筑设计预评估总表和各分项表，评估是否与绿色建筑标准具有一致性。

5  公共建筑

5.1 总平面图

I  控制项

5.1.1　项目选址符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求。

审查材料：项目场地区位图、地形图以及当地城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件；

审查要点：

1　场地须控制在深圳市基本生态环境控制线以外，并符合《深圳市紫线规划》要求

2　场地内是否有较高生态价值的树木、水塘、水系，如有，是否采取相关保护措施。

5.1.2　场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害有毒物质的危害。

审查材料：地形图，场地洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害分析评估报告，场地污染源、危险源检测评估报告，场地污染、危险源应对措施分析报告。

审查要点：

1　用地位于洪水水位之上或有可靠的城市防洪设施，防汛能力达到《防洪标准》GB50201的要求，充分考虑到泥石流、滑坡等自然灾害的应对措施；

2　场地周围土壤氡浓度符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的要求，或采取相应的防氡措施。

3　如利用原有工业用地的，应进行土壤化学污染检测和评估，并符合国家相关标准的要求，否则，应提出相应的处理措施。

4　场地周围电磁辐射强度符合《电磁辐射防护规定》GB 8702与《环境电磁波卫生标准》GB 9175的要求，否则建筑规划应保持相关的安全距离。

5　如场地周围存在油库、煤气站、有毒物质车间，建筑布局时必须符合国家相关的安全规定。

5.1.3　场地内无超标污染物排放。

审查材料：环评报告，超标污染物分析及处理报告

审查要点：

1　饮食店、发电机房、配套商业、厨房、垃圾站等排放的有害气体、粉尘和污废水等须经过净化处理后才能排放或高空排放。

2　空调的排热与排风采取高位排放的措施，并不对行人产生影响.

3　空调制冷设备采用环保制冷剂，不得采用CFC制冷剂。

5.1.4　不影响周围居住建筑的日照要求。

审查材料：日照分析报告，建筑外立面的反光分析报告

审查要点：

1　日照分析证明不影响周边居住建筑的日照要求。

2　建筑幕墙采用可见光反射比不大于0.2的玻璃或其他材料。在城市主干道、立交桥、高架桥两侧的建筑，使用幕墙时，采用反射比不大于0.16的低反射玻璃或其他材料。

3　控制室外照明中射向夜空与住户外窗以及溢出场地边界的光束.

II 可选项

5.1.5　结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取生态恢复或补偿措施。

审查材料：场地现状地形地貌，建筑总平面图，制定的生态恢复计划

审查要点：

1　尽量减少土、石方工程量，场地内土方量实现挖、填平衡。

2　根据场地原有的生态环境现状，审查建筑布局是否破坏了原有的生态系统或制定了适宜的生态恢复措施。

5.1.6　充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，超过10h㎡的场地进行雨水专项规划设计。

审查材料：场地现状地形地貌，景观总平面图，室外给排水总平面图，场地雨水综合利用方案或雨水专项规划设计（场地大于10hm2的应提供雨水专项规划设计）

审查要点：

1　下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例不小于30%；
　　2　合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并设置相应的径流污染控制措施；
　　3　硬质铺装地面中透水铺装面积的比例不小于50%。

4　场地大于10万平方米的场地应提供雨水综合利用方案或雨水专项规划设计。

5.1.7　公共建筑的有利朝向。

审查材料：建筑总平面图或建筑平面图

审查要点：建筑的主朝向为正南北朝向或在正南北朝向正负15°以内，主要功能房间避开夏季最大日射朝向。

5.1.8　地下空间合理开发利用。

审查材料：总平面图，地下空间总平面图（包括经济技术指标表）

审查要点：满足以下任一项：

1　地下建筑面积与总用地面积之比不小于1.0。

2　地下空间与相邻地块地下空间相连通或整体开发利用。

5.1.9　城市公共开放空间要求。

审查材料：建筑总平面图，建筑首层平面图

审查要点：

1　在场地内开辟城市公共通道、城市公共开放空间或建筑楼层架空作为绿化休闲等功能。

2　向社会公众和周围居民提供免费开放的公共空间。

5.1.10　建筑规划布局应进行自然通风定量分析设计。场地风环境有利于过渡季、夏季的自然通风及冬季室外行走舒适。

审查材料：总平面图，场地风环境模拟预测分析报告，

审查要点：

1　建筑布局不宜形成封闭式的围合空间，在群体空间布局上可采取相对夏季主导风向的前后错列式、斜列式、前短后长式、前低后高式、前疏后密式、结合地形特点的自由式等排列方式以疏导通风气流。

2　山地、湖滨与滨海住区的自然通风设计除考虑主导风向外，还应为山地的山阴风、顺坡风，谷地的山谷风，湖岸与海岸边的水陆风，林地周围的林源风等季节与昼夜的风向变化提供通道。

3　确定建筑物的相对位置时，应使建筑物处于周围建筑物的气流旋涡区之外。

4　板楼前后宜有2Pa以上的气压差，塔楼前后宜有3Pa以上的气压差。

5　冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区域距地面1.5m高处风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2。
　　6　过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区；或50%以上建筑的可开启外窗表面的风压差大于0.5Pa。

5.1.11　场地规划设计缓解城市热岛效应。

审查材料：建筑总平面图，景观总平面图，热岛模拟预测分析报告

审查要点：

1　模拟计算证明场地室外日平均热岛强度不大于1.5℃。

2　或同时满足以下任三项即为满足要求：

1）绿化率不小于35%；

2）场地中不少于50%的硬质地面有遮荫；

3）无遮荫的地面停车率不超过地面停车总面积的10％；

4）不少于50%的可绿化屋面实施绿化或不少于75%的屋面为浅色饰面（坡屋顶太阳辐射吸收率小于0.7，平屋顶太阳能辐射吸收率小于0.5）；

5）建筑外墙浅色饰面，墙面太阳辐射吸收率小于0.6。

5.1.12　场地与公共交通设施具有便捷的联系。

审查材料：总平面图，项目所在地周边城市公共交通站点图

审查要点：

1　场地主要出入口开向城市主要交通道路，并为公共交通站点预留位置，或到达轨道交通站的步行距离不超过800m。
　　2　有便捷的人行通道联系城市公共交通站点。

5.1.13　停车场所的合理设置。

审查材料：总平面图，地下停车库平面图

审查要点：

1　机动车停车泊位配置符合《深圳市城市规划标准与准则》的相关规定，无遮荫地面停车比例不超过30%；
　　2　采用机械式停车库或地下停车库或停车楼等方式节约集约用地；
　　3　场地内配套有相应的自行车停车场（库），并设有避雨遮阳及安全防盗设施。

5.1.14　无障碍设施设置要求。

审查材料：总平面图

审查要点：场地内及建筑主出入口人行通道采用无障碍设计，且与建筑场地外人行通道无障碍连通。

5.1.15　场地内设置可遮荫避雨的步行连廊。

审查材料：景观总平面图

审查要点：

1　连廊设计综合考虑遮荫、避雨与休憩功能，避免因追求美观而设置透明的玻璃顶。

2　连廊总长度不少于人行道总长度的20％。

5.1.16　场地下垫面遮荫与浅色饰面。

审查材料：景观总平面图，屋面平面图，建筑立面图

审查要点：

1　场地内不少于50%的硬质地面有遮荫或铺设太阳辐射吸收率为0.3~0.7的浅色材料。

2　不少于75%的非绿化屋面为浅色饰面（坡屋顶太阳辐射吸收率小于0.7，平屋顶太阳辐射吸收率小于0.5）。

3　建筑外墙浅色饰面，墙面太阳辐射吸收率小于0.60。

5.1.17　室外透水地面要求。

审查材料：总平面图，场地铺装图，室外透水地面积比计算书

审查要点：室外透水地面积比不小于40%。

注：透水地面包括自然裸露地面、公共绿地、绿化地面和镂空面积大于等于40%的镂空铺地（如植草砖）以及具有高透水性能（采用透水地面砖，并设有不小于600mm厚的蓄水层）的硬质地面。

5.1.18　设置分类收集的垃圾站和垃圾收集点。

审查材料：建筑总平面图

审查要点：设有分类收集的垃圾站和垃圾收集点

5.2 平面与立面图

I 控制项

5.2.1　建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。

审查材料：建筑立面图，建筑效果图

审查要点：

1　不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等不作为建筑物构成要素在建筑中使用；

2　屋顶等处不设立单纯为追求标志性效果的塔、球、曲面等异型构件。

5.2.2　公共建筑的可开窗面积要求。

审查材料：各层平面图，立面图，外窗、幕墙可开启面积计算书

审查要点：

1　除博物馆、商场建筑外，建筑外窗可开启面积比例不低于外窗面积的30%。

2　除博物馆、商场建筑外，玻璃幕墙可开启面积不低于玻璃幕墙面积的10%。

II 可选项

5.2.3　公共建筑的窗墙面积比要求。

审查材料：建筑平面图、立面图

审查要点：

1　建筑每个朝向的窗（包括透明幕墙）墙面积比均不大于0.70，屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的20%。

2　建筑的正东、正西和西偏北、东偏北方向无大面积的玻璃门窗或玻璃幕墙，东西向窗（包括透明幕墙）墙面积比不大于0.50。

5.2.4　合理设计屋面绿化或垂直绿化。

审查材料：屋顶平面图，建筑效果图

审查要点：评判是否设置屋面绿化、空中平台绿化或立面外墙绿化。

5.2.5　公共建筑公共空间的设置。

审查材料：架空层建筑平面图、建筑立面图

审查要点：

1　评判公共建筑首层是否设置成架空层；

2　架空部分设置为绿化休闲空间或开辟为城市公共通道、城市公共开放空间。

5.2.6　外窗外遮阳装置的设置。

审查材料：建筑立面图，建筑可调节外遮阳装置的遮阳系数计算书

审查要点：评判是否设置了建筑外遮阳装置，且建筑的综合外遮阳系数不大于0.6。

5.2.7　合理设置可调节外遮阳装置。

审查材料：建筑立面图

审查要点：建筑外立面透明部分面积的50%以上有可调节外遮阳装置。

5.2.8　建筑设计和构造设计有促进自然通风的措施。

审查材料：各层平面图、标准层自然通风模拟分析图

审查要点：

1　评判建筑是否采用诱导气流方式，如导风墙和拔风井等，促进建筑内自然通风；

2　评判是否采用数值模拟技术定量分析与优化自然通风设计方案。

5.2.9　室内及地下空间自然采光设计。

审查材料：各层平面图、标准层自然采光模拟分析图、地下空间自然采光模拟分析图

审查要点：

1　判断是否采用反光板、散光板、集光导光设备等措施改善室内空间采光效果，且不少于75%的室内空间采光系数不低于2%；

2　判断是否采用采光井、集光导光设备等措施改善地下空间自然采光，不少于5%的地下一层空间采光系数不低于0.5%。

5.2.10　建筑立面不对周边环境带来光污染。

审查材料：立面图，建筑外立面的反光分析报告

审查要点：不采用镜面玻璃或抛光金属板等材料；幕墙采用反射比不大于0.3的玻璃或其他材料。在城市主干道、立交桥、高架桥两侧的建筑，使用幕墙时，采用反射比不大于0.2的低反射玻璃或其他材料。

5.2.11　室内视线设计。

审查材料：各层平面图、室内视野分析图

审查要点：建筑是否90％以上的主要功能空间距楼地面垂直距离1.2 m处的视线可及室外。

5.2.12　建筑室内空间采用灵活隔断。

审查材料：建筑各层平面图

审查要点：判断办公、商场类建筑可变换功能或布局的室内空间中，是否有不少于30%的室内空间采用灵活隔断。

5.3  绿色建筑专篇

5.3.1　公共建筑方案设计文件应设置绿色建筑专篇。

审查材料：绿色建筑专篇

审查要点：绿色建筑专篇内容至少应包括：

1　项目基本信息

2　绿色建筑目标的合理确定。

3　实现绿色建筑目标的适宜绿色建筑技术措施。

4　绿色建筑的增量投资估算及其效益分析。

5　绿色建筑预评估分析结论。

5.3.2　项目的基本信息。

审查材料：绿色建筑专篇

审查要点：绿色建筑专篇项目的基本信息内容至少应包括：应包括项目的基本信息，比如项目名称、建设地址、用地面积、总建筑面积、地下建筑面积、容积率、绿化覆盖率、建筑密度、建筑高度、建筑类型等基本信息。

5.3.3　绿色建筑目标的合理确定。

审查材料：确定绿色建筑目标的依据性文件

审查要点：绿色建筑目标的合理确定应包括以下几个方面：

1　是否符合或不低于项目规划设计任务书的要求。

2　是否符合或不低于项目所在区域的政府对项目的相关规定。

3　投资估算和效益分析。

5.3.4　适宜的绿色建筑技术措施。

审查材料：绿色建筑专篇中的绿色建筑技术措施说明

审查要点：适宜的绿色建筑技术措施说明应包括以下几个方面：

1　节地与室外环境设计说明。

2　节能与可再生能源利用设计说明。

3　节水与水资源利用设计说明。

4　节材与材料资源利用设计说明。

5　室内环境设计控制设计说明。

5.3.5　绿色建筑的增量投资估算及其效益分析。

审查材料：绿色建筑的增量投资估算及其效益分析报告

审查要点：绿色建筑的增量投资估算及其效益分析报告至少应包括以下几个方面：

1　绿色建筑中节地与室外环境设计的增量投资估算及其效益分析。

2　节能与可再生能源利用的增量投资估算及其效益分析。

3　节水与水资源利用设计的增量投资估算及其效益分析。

4　节材与材料资源利用设计的增量投资估算及其效益分析。

5　室内环境设计控制设计的增量投资估算及其效益分析。

5.3.6　项目绿色设计预评估。

审查材料：项目绿色设计预评估表

审查要点：审查绿色建筑设计预评估总表和各分项表，评估是否与绿色建筑标准具有一致性。

附表1：              绿色建筑方案设计自查表（居住建筑）

项目 建 设 单 位：____________________________________

项目方案设计单位：____________________________________

项目方案设计时间：____________________________________

项目基本信息：

| 工程名称 |  | 建设地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  | 建筑类型（功能） |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| 用地面积（㎡） |  | 总建筑面积（㎡） |  |
| 建筑高度 |  | 建筑密度 |  |
| 容积率 |  | 绿化覆盖率 |  |

绿色建筑方案设计自查信息表：

|  | 编号 | 绿色建筑方案设计要求 | 实施情况简述 | 自评结果 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式审查 | 1 | 绿色建筑方案设计的依据性文件齐全。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 2 | 绿色建筑方案设计文件齐全。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 3 | 绿色建筑方案设计模拟、计算与分析等专项报告齐全。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
| 控制项 | 1 | 项目选址符合深圳市城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 2 | 场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害有毒物质的危害。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 3 | 场地内无超标污染物排放。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 4 | 住区居住建筑间距应以满足日照要求为基础。居住建筑相邻关系日照标准应符合《住宅建筑设计规范》（GB50368-2005）4.1.1条的相关规定。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 5 | 住房应充分利用外部环境提供的日照条件，每套住房至少应有一个居住空间能够获得冬季日照。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 6 | 卧室、起居室（厅）、书房、厨房等房间的天然采光规定。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 7 | 居住空间外窗可开启面积的规定。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 8 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 结论 | 控制项是否全部满足绿色建筑设计要求。 | 满 足□ 不满足□ |
| 可选项 | 1 | 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取生态恢复或补偿措施，充分利用表层土。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 2 | 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，超过10h㎡的场地进行雨水专项规划设计。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 3 | 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 4 | 住区建筑的有利朝向。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 5 | 居住用地人均控制指标符合《深圳市城市规划标准与准则》的要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 6 | 住区绿化覆盖率要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 7 | 住区内环境噪声要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 8 | 住区的建筑规划布局应进行自然通风定量分析设计。住区风环境有利于过渡季、夏季的自然通风及冬季室外行走舒适。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 9 | 住区规划设计缓解城市热岛效应。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 10 | 公共服务设施要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 11 | 场地与公共交通设施具有便捷的联系。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 12 | 住区内道路交通方式。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 13 | 合理设置停车场所。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 14 | 提供便利的公共服务。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 15 | 居住空间开窗具有良好的视野，且避免户间居住空间的视线干扰。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 16 | 住区非机动车道路、地面停车场等硬质铺地采用透水地面，并利用园林绿化提供遮阳。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 17 | 住区内设置可遮荫避雨的步行连廊。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 18 | 住区生活垃圾分类收集。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 19 | 居住建筑公共空间的设置。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 20 | 屋面绿化要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 21 | 外窗外遮阳装置的设置。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 22 | 合理设置可调节外遮阳。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 23 | 所有户型均设置阳台。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 24 | 居住建筑户型可形成穿堂风并具有良好的自然通风效果。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 25 | 住户的厨房和卫生间的有利设置位置。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 26 | 厨房、卫浴间采用整体化定型设计。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 27 | 地下空间及公共空间的天然采光要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 28 | 建筑平面布局和空间功能安排合理，减少排水噪声，减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 29 | 住区光污染控制要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 自查结论 | 可选项是否60%以上条文满足要求 | 满足____项，占总项数的_______%。 |
| 绿色建筑方案设计自 查总结论 | 绿色建筑方案设计是否满足要求 | □是 □否 |

附表2：              绿色建筑方案设计自查表（公共建筑）

项目 建 设 单 位：____________________________________

项目方案设计单位：____________________________________

项目方案设计时间：____________________________________

项目基本信息：

| 工程名称 |  | 建设地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  | 建筑类型（功能） |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| 用地面积（㎡） |  | 总建筑面积（㎡） |  |
| 建筑高度 |  | 建筑密度 |  |
| 容积率 |  | 绿化覆盖率 |  |

绿色建筑方案设计自查信息表：

|  | 编号 | 绿色建筑方案设计要求 | 实施情况简述 | 自评结果 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式审查 | 1 | 绿色建筑方案设计的依据性文件齐全。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 2 | 绿色建筑方案设计文件齐全。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 3 | 绿色建筑方案设计模拟、计算与分析等专项报告齐全。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
| 控制项 | 1 | 项目选址符合深圳市城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 2 | 场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害有毒物质的危害。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 3 | 场地内无超标污染物排放。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 4 | 不影响周围居住建筑的日照要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 5 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 6 | 公共建筑的可开窗面积要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 自查结论 | 控制项是否全部满足绿色建筑设计要求。 | 满 足□ 不满足□ |
| 可选项 | 1 | 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取生态恢复或补偿措施。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 2 | 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，超过10h㎡的场地进行雨水专项规划设计。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 3 | 公共建筑的有利朝向。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 4 | 地下空间合理开发利用。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 5 | 城市公共开放空间要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 6 | 建筑规划布局应进行自然通风定量分析设计。场地风环境有利于过渡季、夏季的自然通风及冬季室外行走舒适。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 7 | 场地规划设计缓解城市热岛效应。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 8 | 场地与公共交通设施具有便捷的联系。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 9 | 停车场所的合理设置。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 10 | 无障碍设施设置要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 11 | 场地内设置可遮荫避雨的步行连廊。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 12 | 场地下地面遮荫与浅色饰面。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 13 | 室外透水地面要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 14 | 设置分类收集的垃圾站和垃圾收集点。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 15 | 公共建筑的窗墙面积比要求。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 16 | 合理设计屋面绿化或垂直绿化。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 17 | 公共建筑公共空间的设置。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 18 | 外窗外遮阳装置的设置。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 19 | 合理设置可调节外遮阳装置。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 20 | 建筑设计和构造设计有促进自然通风的措施。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 21 | 室内及地下空间自然采光设计。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 22 | 建筑立面不对周边环境带来光污染。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 23 | 室内视线设计。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 24 | 建筑室内空间采用灵活隔断。 |  | 满 足□ 不满足□ |  |
|  | 自查结论 | 可选项是否60%以上条文满足要求。 | 满足____项，占总项数的_______%。 |
| 绿色建筑方案设计自查总结论 | 绿色建筑方案设计是否满足要求 | □是 □否 |