附件

2021年度深圳市建设工程新技术认定项目目录一览表

| 序号 | 新技术名称 | 技术要点 | 适用范围 | 典型案例名称 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色高强自密实生态砂浆与混凝土 | 该技术通过添加无机聚合物并对聚合物的合成机理及抗腐蚀性能、彩色高强自密实生态砂浆与混凝土配制与性能进行了深入研究，提升了砂浆和混凝土的抗渗、抗收缩、抗腐蚀性能，为对耐久性要求高的建设工程（尤其是海洋工程）提供了新材料。 | 水工工程、建筑工程、景观工程、地面工程。 | （1）深圳东部海堤重建项目 （2）广州南沙海堤 （3）华润总部大厦及瑞府停车场地坪分包工程 | 深圳市航天新材科技有限公司 |
| 2 | 地面无机渗透结晶硬化剂 | 该地坪液体硬化剂主要成分是硅酸盐，能够渗透到水泥砂浆或混凝土中，与混凝土中的钙离子发生化学反应，生成不溶于水的水化硅酸钙结晶体，能填充水泥或混凝土的毛细孔。当用于混凝土或砂浆地坪时，使得基层表面更加致密，可提高砂浆或混凝土地面的表面硬度和耐磨性。 | 用于室内外砂浆或混凝土地坪。 | （1）深圳福田区香山美树苑地下停车场水晶液体硬化地坪工程 （2）爱斯福电讯设备（深圳）有限公司新厂车间地面装修 （3）新疆昌吉五彩湾工业园宜化仓库、车间项目 | 深圳市邦士富科技有限公司 |
| 3 | 高性能无机人造石生产关键技术 | 该技术以水泥和其他无机胶黏材料为粘合材料，以天然石材碎粉料和天然石英石砂粉为主要原料制成新型绿色建材产品。采用高度自动化的连续稳定生产工艺以及严格的生产环境保障产品性能。 | 室内外墙地面的装饰 | （1）坪山高新区综合服务中心EPC工程装饰装修项目 （2）广州金沙洲金铂广场项目 （3）北京五彩城项目 | 东莞环球经典新型材料有限公司 深圳市润丰新材料科技有限公司 |